Zespół autorski:

inż. Antonina Gad

mgr inż. Łukasz Łapa

mgr Dagmara Spółczyńska

mgr inż. Marek Szlagowski

dr inż. Andrzej Szlagowski

Plan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin opracowany został zgodnie z zawartą

umową i obowiązującymi przepisami

1. Wstęp	3

2. Charakterystyka obszaru gminy Krasocin w nawiązaniu do gospodarki odpadami	4

2.1. Położenie geograficzne	4

2.2. Sytuacja demograficzna	4

2.3. Sytuacja gospodarcza	4

2.4. Warunki glebowe w aspekcie gospodarowania odpadami	5

2.5. Warunki hydrologiczne pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania odpadami	5

2.6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne	6

2.7. Stan środowiska przyrodniczego i jego ochrona	6

3. Analiza obecnego stanu gospodarki odpadami w gminie	7

3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	7

3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.3. Odpady niebezpieczne	15

3.4. Odpady przywożone na teren gminy	19

3.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.	21

3.6. Opis realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów.	21

3.7. Opis istniejących programów w zakresie gospodarki odpadami w gminie	22

4. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami	23

4.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach	23

4.1.1. Odpady komunalne	23

4.1.2. Odpady opakowaniowe	24

4.1.3. Komunalne osady ściekowe	27

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji	27

4.1.5 Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	28

4.3. Odpady niebezpieczne	30

5. Założone cele w gospodarowaniu odpadami	31

5.1.	Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym	31

5.1.1.	Cele krótkookresowe 2008 – 2012	31

5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym	34

5.2.1. Cele krótkookresowe 2008-2012	34

6.  System gospodarki odpadami	37

6.1. Sektor komunalny	38

6.2. Sektor gospodarczy	40

7. Działania wspomagające, programy i plany w zakresie gospodarowania odpadami	40

7.1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest	40

7.2. Plan redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych kierowanych na składowisko	43

7.3. Edukacja ekologiczna	43

8. Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów	44

9. Harmonogram realizacji zadań i uruchamiania środków finansowych	49

10. System monitoringu i oceny realizacji planu	50

11. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko	52

11.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu	52

11.2. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	52

12.  Streszczenie planu gospodarki odpadami dla gminy Krasocin	53

13. Spis tabel 	55

# 1. Wstęp

Przepisy ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  art. 14 (Dz. U. nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami),  wprowadza obowiązek sporządzenia planów  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany te powinny być aktualizowane nie rzadziej niż co 4 lata. Pierwszy plan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin został uchwalony przez Radę Gminy w Krasocinie w dniu 28.10.04 r. uchwałą  nr.XXV/107/04.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla gminy Krasocin została opracowana 
w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska oraz przepisach 
o odpadach i obejmuje wszystkie  rodzaje odpadów powstających  na terenie gminy.

Podstawowym  zadaniem do zrealizowania w najbliższych czterech latach, podobnie jak poprzednio jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy. Obejmuje  ono między innymi rozwijanie selektywnego zbierania odpadów, a także szeroko pojętą edukację ekologiczną  mieszkańców.

W planie gospodarki odpadami przedstawiono:

- aktualny stan gospodarki odpadami w gminie;

- rozmieszczenie instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- najważniejsze problemy związane z gospodarką odpadami i ich systematyczne rozwiązywanie

propozycje działań związanych z gospodarką odpadami, które powinny być podejmowane          natychmiast oraz w bliższej i dalszej perspektywie.

Podstawowym zadaniem do zrealizowania w najbliższych czterech latach jest uporządkowanie gospodarki odpadami. W szczególności dotyczy to rozwinięcia selektywnej zbiórki odpadów u „źródła” oraz utworzenia Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Plan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie gminy, w tym także odpady przywożone na jej teren.

Uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy zawarte zostały w:

- Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 
z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r.

Dodatkowo problematyka ta regulowana jest przez następujące akty prawne:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz.1085) z dnia 27 lipca 2001 r. 
z późniejszymi zmianami

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) 
z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) 
z dnia 8 marca 1990 r.

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. Nr 25, poz. 202)

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78) z dnia 19 grudnia 2002 r.

oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw.

# 2. Charakterystyka obszaru gminy Krasocin w nawiązaniu do gospodarki odpadami

## 2.1. Położenie geograficzne

Gmina Krasocin położona w zachodniej części woj. świętokrzyskiego zajmuje powierzchnię 19 280 ha i zamieszkana jest przez 11 081 osób (stan na 31.12.2007 r). W skład gminy wchodzi 26 sołectw, a całkowita liczba miejscowości wynosi 41.

Od północnego wschodu gmina graniczy z Łopusznem, od południowego wschodu z Małogoszczem, od południowego zachodu z Włoszczową, od północnego zachodu z Kluczewskiem, Słupią i Przedborzem. Granice gminy, naturalne w jej zachodniej i północnej części, biegną wzdłuż rzek: Czarnej i Czarnej Strugi zwanej Felisówką, a także skrajem lasów. Pozostałe granice są sztuczne.

Obszar gminy Krasocin leży na pograniczu dwóch dużych jednostek fizyczno-geograficznych: Niecki Nidziańskiej (342.2) na południowym-zachodzie i Wyżyny Kieleckiej (342.3) na wschodzie. Północna część Niecki Nidziańskiej nosi nazwę Niecki Włoszczowskiej (342.14). Gmina obejmuje fragment jej środkowej części, zwanej Równiną Pilczycy oraz południowo-wschodnią część, zwaną Garbami Czostkowa. Przez środkową część gminy przebiega Pasmo Przedborsko-Małogoskie (342.15), stanowiące naturalną granicę Niecki Nidy i będące równocześnie najdalej na zachód wysuniętym pasmem Gór Świętokrzyskich. Na wschód od Pasma Przedborsko-Małogoskiego rozciągają się Wzgórza Łopuszniańskie (342.16) (wg Kondrackiego, 2002 r.).

Obszar gminy należy do kielecko-częstochowskiej dzielnicy klimatycznej i charakteryzuje się średnią roczną temperaturą +70C. Średnia suma opadów w roku waha się w granicach od 600 do 650 mm. Pokrywa śnieżna zalega tu przez 50-80 dni w roku, a okres wegetacji wynosi od 200 do 210 dni rocznie.

## 2.2. Sytuacja demograficzna

Według danych uzyskanych w gminie (stan na dzień 31.12.2007 r) obszar gminy Krasocin zamieszkuje 11 081 osób, czyli w przeciągu ostatnich 4 lat nastąpił nieznaczny spadek liczby ludności, o 69 osób, czyli o 0,6 %.

Krasocin jest gminą wiejską. Najliczniej zamieszkane miejscowości w gminie to: Bukowa , Krasocin  i Oleszno. Najmniej osób zamieszkuje we wsiach: Ogrojce , Rudnik , Chałupki , Belina ), Porąbki, Wielkopole , Niwiska Krasocińskie  oraz Huta Stara

Podkreślić jednak należy, że liczba ludności na terenie gminy, podobnie jak w skali kraju może ulegać systematycznemu zmniejszaniu się. Według danych GUS dla niektórych obszarów wiejskich wskaźnik zmian demograficznych wynosi –0,1%.

## 2.3. Sytuacja gospodarcza

Gmina Krasocin zajmuje powierzchnię 19 280 ha i jest terenem rolniczym, gdzie wśród form użytkowania terenu użytki rolne zajmują 9 578ha (49,7 %) . Lasy i grunty leśne zajmują 
8 691 ha (45 %), natomiast na pozostałe grunty, w tym tereny zurbanizowane i nieużytki, przypada 5,3 %. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 3423, przy czym najwięcej znajduje się w miejscowości Oleszno i Cieśle. Przeciętne gospodarstwo posiada powierzchnię ok. 4,5 ha. Jednakże największe obszarowo gospodarstwa znajdują się w sołectwach: 
Borowiec, Brygidów, Gruszczyn, Jakubów, Karolinów, Ludynia, Mieczyn, Ostrów, 
Sułków, Stojewsko, Wojciechów, Zabrody. Natomiast w sołectwach: Czostków, Dąbrówka, 
Krasocin i Skorków, średnia powierzchnia gospodarstw jest najmniejsza 
w gminie. Głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców jest gospodarstwo, jednak oprócz pracy w gospodarstwie mają dodatkowe źródła dochodów.

Gmina Krasocin ma charakter rolniczy, ale na jej terytorium istnieją liczące się zakłady pracy:

- Zakłady Przemysłu Wapienniczego LHOIST Bukowa Sp. z o.o.,

- Zakłady Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o.,

Ponadto, z większych zakładów, terenie gminy zlokalizowane są:

- Zakład Przetwórstwa Warzyw i Owoców „Lasek”,

- zakład przemysłu drzewnego „Tartak Olczyk”,

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EKO-TECH Sp.J.- Zakład Przetwórczy Rogalów,

- ADBA Export-Import Zakład Stolarsko-Ciesielski.

W ewidencji działalności gospodarczej UG Krasocin zarejestrowano na koniec I kwartału 2008 885 podmiotów gospodarczych. Najliczniejszą grupę stanowią: obróbka drewna i tartacznictwo, usługi budowlane, handel art. spożywczymi i przemysłowymi. Mniej licznie reprezentowane są: ślusarstwo, produkcja materiałów budowlanych, usługi w zakresie instalatorstwa elektrycznego i  mechaniki pojazdowej, prowadzenia ksiąg podatkowo-ubezpieczeniowych, usług biurowych i stomatologiczno-opiekuńczych oraz ciesielstwo.  Pozostałe branże stanowią niewielki procent ogólnej ilości podmiotów. Są to: gastronomia, handel materiałami budowlanymi, instalatorstwo sanitarne, krawiectwo, handel maszynami rolniczymi, usługi weterynaryjne, muzyczne, fryzjerskie, obsługa kotłów CO, produkcja pieczywa, przetwórstwo warzyw, ubojnia drobiu, konserwacja urządzeń melioracyjnych, video filmowanie, studniarstwo, przewóz osób i usługi bankowe.

Przez  teren gminy przebiega sieć dróg wojewódzkich (Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - Włoszczowa - Łopuszno), powiatowych (18 odcinków o łącznej długości 109 km) i gminnych. Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe. Jedna to linia Kielce-Częstochowa, w południowej części. Druga w północno-zachodniej części magistrala Śląsko-Bałtycka zwana CKM.

Drogi wojewódzkie mają 15,5 km długości, powiatowe 109,3 km, gminne drogi publiczne 58 km, z tego utwardzonych 44,5 km.. Dojazdowe drogi do gruntów rolnych i leśnych mają długość 12,8 km, z tego utwardzonych jest 6,5 km.  Stan szlaków komunikacyjnych jest 
w miarę dobry. Na terenie gminy są 4 mosty o łącznej długości 41 mb i powierzchni 44 m2..

## 2.4. Warunki glebowe w aspekcie gospodarowania odpadami

Na terenie gminy Krasocin najwyższej jakości są gleby typu rędzin czarnoziemnych i brunatnych oraz deluwialnych. Zalegają one na terenach płaskich lub łagodnych stokach i nie podlegają erozji. Powierzchnia tych gleb jest nieduża i są one prawnie chronione przed zmianą sposobu użytkowania. Pozostałe gleby na obszarze gminy, bardzo powszechne i dominujące, zaliczane są do V i VI klasy bonitacyjnej.

## 2.5. Warunki hydrologiczne pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania odpadami

Obszar gminy Krasocin położony jest w dorzeczu Pilicy oraz częściowo (południowo-wschodni fragment terenu gminy), w dorzeczu Białej Nidy. Największym ciekiem jest prawobrzeżny dopływ Pilicy – Czarna, która stanowi fragment północno-zachodniej granicy gminy. Jej główne dopływy to Czarna Mieczyńska i Nowa Czarna, które odwadniają północno-wschodnią stronę Pasma Przedborsko-Małogoskiego oraz Czarna Struga (Feliksówka) i Chotowska, które odwadniają obszar rozciągający się na południowy zachód od Pasma. Pozostałe cieki na obszarze gminy są bezimienne.

Teren gminy Krasocin nie posiada naturalnych zbiorników wodnych. Sztuczne zbiorniki znajdujące się w miejscowościach: Borowiec, Chotów, Dąbrówka, Oleszno i Ludynia wykorzystywane są jako stawy rybne.

Potencjalne zagrożenie stanowi lokalizacja składowisk w obszarach zalewowych rzek. Wysokie stany wód mogą powodować podtapianie bryły składowiska, a w konsekwencji do skażenia gleb oraz zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Na terenie gminy Krasocin zagrożenie takie nie występuje, ponieważ brak tu składowisk odpadów.

## 2.6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Niecka Włoszczowska swą budową i ukształtowaniem przypomina misę o płaskim dnie i uniesionych ku górze brzegach. W jej podłożu zalegają mezozoiczne margle z górnej kredy. Są one ułożone poziomo i przykryte na dużym obszarze pokrywą zlodowacenia środkowo-polskiego. Ciekawym elementem urozmaicającym tutejszą rzeźbę są liczne wały wydmowe. Powstały one pod koniec zlodowacenia bałtyckiego. Największe zgrupowanie wydm, których wysokość względna wynosi do 16 m, występują w okolicach Chotowa, Ludyni i Czostkowa.

Pasmo Przedborsko-Małogoskie budują wapienie z górnej jury i kredowe piaskowce. Nieckę Łopuszna - zagłębienie między Pasmem Przedborsko-Małogoskim i Oblęgorskim. budują utwory najwyższego triasu i jury. Nierówności, jakie obserwujemy na dnie Niecki, świadczą o różnej odporności skał podłoża. Dno Niecki pomiędzy pagórami i grzbietami jest wyścielone utworami mułków, piasków i glin o miąższości do 80 m.

Bezpośredni związek z budową geologiczną ma występowanie wód podziemnych

Głównym użytkowym poziomem wodonośnym na terenie gminy Krasocin jest poziom kredowy (C3), mniejszy zasięg ma natomiast poziom jurajski (J3). Około 65% terenu gminy to obszary występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. Są to dwa zbiorniki górnokredowe: GZWP 408 - niecka miechowska NW i GZWP 409 - niecka miechowska SE oraz jeden górnojurajski GZWP 416 - Małogoszcz. Tam gdzie zbiorniki nie posiadają dostatecznej izolacji pionowej i występuje zasilanie wód podziemnych ustala się strefy ochrony, co wynika z zapisów w ustawie z 18.07.2001 r. Prawo Wodne.

Na terenie gminy Krasocin nie zlokalizowano gminnego składowiska odpadów, które mogłoby stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych.

## 2.7. Stan środowiska przyrodniczego i jego ochrona

Znaczna część obszaru gminy Krasocin została objęta różnymi formami ochrony przyrody. Największym w skali gminy obszarem chronionym jest utworzony w 1995 roku Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (W-JOChK). Obejmuje on południowo-zachodnią część gminy, a w jego obrębie znajdują się takie miejscowości jak Ludynia, Ostrów, Sułków, i Chotów. Z kolei w skład Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK) wchodzą miejscowości Mieczyn Jakubów, Wojciechów i Huta, położone we wschodniej części terenu gminy.

Inną formą ochrony przyrody na obszarze gminy Krasocin jest utworzony w 1988 roku Przedborski Park Krajobrazowy (PPK), obejmujący północne tereny gminy. W granicach PPK znajdują się wsie Zabrody, Dąbrówki i Rudnik. Natomiast otulina tego parku obejmuje tereny miejscowości: Brygidów, Rogalów, Wola Świdzińska, Ostrówek, Oleszno, Kozia Wieś,  Ostra Górka Tereny należące do parków krajobrazowych są traktowane szczególnie (Rozporządzenie wojewody Kieleckiego nr 2/97 z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Wojewody

Świętokrzyskiego nr 3335/01 i 336/01. Zasady postępowania na terenie parku krajobrazowego obejmują m.in.: budowę lokalnych systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, wprowadzenie systemu indywidualnej segregacji odpadów, zorganizowanie odbioru surowców wtórnych i wywozu odpadów. Działalność inwestycyjną na terenie parku i jego otuliny należy uzgadniać z Dyrektorem Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.

Zagrożenie dla walorów przyrodniczych mogą stanowić niekontrolowane „dzikie wysypiska”, które należy na bieżąco likwidować.

# 3. Analiza obecnego stanu gospodarki odpadami w gminie

Gospodarowanie odpadami obejmuje zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami oraz miejscem unieszkodliwiania odpadów (wg definicji zawartej w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.01r. - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).

Gospodarowanie odpadami w gminie Krasocin przedstawiono w podziale na trzy główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

## 3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

Z definicji zawartej w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.01 r. wynika, że źródłem odpadów komunalnych są odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach handlowych, usługowych, rzemiośle, szkolnictwie, obiektach turystycznych i targowiskach.

Gospodarowanie odpadami przeanalizowano dla następujących strumieni odpadów wytwarzanych w sektorze odpadów komunalnych:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne odpady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

Odpady komunalne

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych, takie jak:

- odpady organiczne ulegające biodegradacji,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- materiały tekstylne,

- szkło,

- metale,

- odpady mineralne.

Ilość odpadów komunalnych powstających w gminie Krasocin została wyliczona szacunkowo, według wskaźnika wytworzenia podanego w „Poradniku sporządzania planów gospodarki odpadami” i danych wskaźnikowych zawartych w„Planie gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego”. Wyniki obliczeń podano w tabeli 1.

Tabela 1. Masa wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Krasocin w 2007 r.

| Gospodarstwa domowe | Liczba ludności | Średni wskaźnik wytworzenia odpadów [kg / osoba / rok] | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg / rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Krasocin | 11081 | 133 | 1474 |

Przyjęto wskaźniki na podstawie PPGO

Tabela 2. Masa odpadów z Gminy Krasocin zdeponowanych na składowisku odpadów w 2007 r.

| Gospodarstwa domowe | Liczba ludności | Liczba ludności objętej zbiórką odpadów | Wskaźnik składowania odpadów [kg / osoba / rok] | Odpady składowane [Mg / rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Krasocin | 11081 | 11081 | 45 | 500 |

Ponadto zebrano 200 kg tworzyw sztucznych i 520 kg szkła.

Łączna masa odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Krasocin w ciągu roku, wyliczona na podstawie wskaźników wytwarzania, kształtuje się na poziomie 1474  Mg/rok.

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest składowanie na wysypisku „Kępny Ług” we Włoszczowie. Rozbieżności w ilości odpadów wytworzonych i składowanych, pomimo objęcia 100% ludności gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, wskazywać może na częściowe wykorzystanie gospodarcze odpadów przez mieszkańców we własnym zakresie (pasza dla zwierząt, spalanie w lokalnych kotłowniach). Część natomiast trafia do środowiska w sposób niekontrolowany  na „dzikie wysypiska”.

Skład morfologiczny odpadów powstających na terenie gminy Krasocin, z uwzględnieniem jej wiejskiego charakteru, obliczono na podstawie analizy uwzględniającej wskaźniki zamieszczone w planach gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego i powiatu włoszczowskiego. Wyniki szacunków, w podziale na 18 strumieni odpadów komunalnych, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Krasocin w roku 2007

| L.p. | Rodzaj odpadów komunalnych | Ilość wytworzonych odpadów [Mg/rok] | Procentowy udział [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 145,8 | 9,9 |
| 2 | Odpady zielone | 34,0 | 2,3 |
| 3 | Papier i tektura nieopakowaniowe | 67,6 | 4,6 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 105 | 7,1 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 16 | 1,1 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 148,3 | 10,0 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 51,7 | 3,5 |
| 8 | Tekstylia | 30,8 | 2,1 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 7 | 0,5 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 118,4 | 8,0 |
| 11 | Metale | 28 | 1,9 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 13,9 | 0,9 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 4 | 0,3 |
| 14 | Odpady mineralne t | 83,6 | 5,7 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 249,0 | 16,9 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 95,5 | 6,5 |
| 17 | odpady budowlane | 260,4 | 17,7 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 15 | 1,0 |
|  | Razem | 1474 | 100 |

Źródło: na podstawie wskaźników zamieszczonych w PPGO,, skorygowano w stosunku do faktycznej liczby ludności na koniec 2007 r.

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych z terenu gminy Krasocin  zajmuje się Czystopol s.c. z siedzibą we Włoszczowie. W 2008 r Urząd Gminy zawarł umowę na zbiórkę odpadów z firmą PPHU – „TAMAX” Tadeusz Cieślak z siedzibą w Sędziszowie, ale dotychczas nie prowadzi jeszcze działalności na terenie Gminy Krasocin.  Wg danych uzyskanych 
w Urzędzie Gminy Krasocin zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych jest 100% mieszkańców.

Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach o pojemności 7,5 m3 i 5,5 m3, ustawionych w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy. Łącznie, na obszarze gminy Krasocin, ustawiono 65 kontenerów, z czego 90% stanowią pojemniki 5,5 m3. Są one najczęściej ustawione koło szkół, straży, domu ludowego itp. Ustawiono również 6 pojemników siatkowych na plastik w miejscach ogólnodostępnych. Nie ma ustalonego harmonogramu odbioru i pojemniki opróżniane są na zgłoszenie sołtysów. Zgodnie z umową, kontenery opróżniane są w ciągu dwóch dni od telefonicznego zgłoszenia do firmy. Koszty odbioru
 i wywozu śmieci pokrywa Urząd Gminy. W gminie nie prowadzi się zorganizowanej segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów odbywa się poprzez ustawienie  ogólnodostępnych pojemników na szkło, plastik.

W gminie  obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasocin przyjęty Uchwałą nr XI/54/07 z dnia 27 września 2007 r.

Odpady z sektora handlowego i publicznego są podobne do odpadów powstających w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się odmiennym składem morfologicznym – zawierają niewiele odpadów organicznych przy dużym udziale odpadów opakowaniowych.

Dane o ilości obecnie wytwarzanych odpadów z tych źródeł są nieosiągalne. Na ogół odpady te są zbierane razem z pozostałymi odpadami komunalnymi. Odpady powstające w handlu i usługach, trafiają do ogólnodostępnych pojemników i odbierane są przez Czystopol s.c. z siedzibą we Włoszczowie.

Składowanie odpadów

Odpady komunalne z terenu gminy kierowane są na składowisko „Kępny Ług” we Włoszczowie. Jest to składowisko zorganizowane o pow. 7,5 ha, posiadające uregulowany stan prawny. Posiada zabezpieczenia w postaci wału ziemnego otaczającego czaszę składowiska, o wysokości 1,2 m, który dodatkowo uszczelnia ekran foliowy. Natomiast dno składowiska jest zabezpieczone naturalną warstwą gliny. Obiekt wyposażono w system drenażowy dla odcieków.

Na terenie składowiska prowadzona jest segregacja odpadów. Odzyskuje się głównie złom i prasowane puszki, szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne (głównie PET).

Instrukcja eksploatacji dopuszcza deponowanie odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (szkło kolorowe, szkło białe, plastik, guma, odpady niebezpieczne wysegregowane z odpadów komunalnych).

Składowisko, zgodnie z decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji, wyposażone jest w: kompaktor, spychacz, koparko-ładowarkę, zgniatarkę na szkło, zrębiarkę do przełamu plastików, brodzik dezynfekcyjny, wagę z możliwością komputerowej ewidencji odpadów.

Zgodnie z WPGO składowisko „Kępny Ług” zostało przewidziane do przebudowy w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Pojemność składowiska komunalnych możliwa do wykorzystania wynosi 598700 m3.

Odpady opakowaniowe

Problematyka dotycząca odpadów opakowaniowych została opracowana w nawiązaniu do polityki ekologicznej państwa, krajowych regulacji prawnych w zakresie odpadów opakowaniowych oraz wytycznych zawartych w normatywach Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywy 94/62/WE. Ma ona na celu racjonalną oraz zgodną z wymaganiami ochrony środowiska gospodarkę odpadami opakowaniowymi.

W myśl ustawy z dnia 11.05.01 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, przez odpady opakowaniowe rozumie się wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin” uwzględnia wytyczne zawarte w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczania ich deponowania na składowisku.

Głównym wytwórcą odpadów opakowaniowych jest sektor handlowo-usługowy.

Największymi producentami opakowań, wprowadzającymi je na rynek (w skali roku) w gminie Krasocin są:

- Lhoist Bukowa Sp. z o.o.:

- opakowania z tworzyw sztucznych

- opakowania z papieru i tektury

- opakowania z materiałów naturalnych

- Zakład Produkcji Silikatów „Ludynia” Sp. z o.o.

- taśma do spinania

- zapinki

- palety drewniane

Na terenie gminy odzysk odpadów opakowaniowych jest prowadzony poprzez organizację odzysku oraz recykling materiałowy. Wyżej wymienione firmy objęte są obowiązkiem odzysku opakowań. Odzysk ten prowadzony jest we własnym zakresie oraz przez firmy specjalistyczne np. PSR Organizacja Odzysku S.A. ul. Jagiellońska 74, Warszawa.

Na terenie gminy prowadzona jest częściowa  selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. Część odpadów opakowaniowych może być wrzucana, wraz z  innymi odpadami  do pojemników i wywożona na teren składowiska. Podczas segregacji prowadzonej na składowisku odzyskuje się część odpadów opakowaniowych. Szacunkową masę odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Krasocin przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Krasocin w 2007 roku. w sektorze komunalnym i usługowym.

| L.p. | Rodzaj odpadu opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | opakowania z papieru i tektury | 105 |
| 2 | opakowania wielomateriałowe | 16 |
| 3 | opakowania z tworzyw sztucznych | 51,7 |
| 4 | opakowania ze szkła | 118,4 |
| 3 | opakowania z blachy stalowej | 13,9 |
| 6 | Aluminium | 4 |
|  | Razem | 309 |

Tabela 5. Wskaźniki określające zawartość materiałów opakowaniowych w danej frakcji odpadów komunalnych (dane wg PPGO)

| L.p. | Frakcje odpadów | % opakowań w strumieniu |
| --- | --- | --- |
| 1 | papier i tektura w tym opakowania | 0,59 |
| 2 | odpady wielomateriałowe w tym opakowania | 0,50 |
| 3 | tworzywa sztuczne w tym opakowania | 0,76 |
| 4 | szkło w tym opakowania a | 0,95 |
| 5 | metal w tym opakowania | 0,31 |
| 6 | Odzież, tekstylia w tym opakowania | 0,10 |
| 7 | drewno w tym opakowania | 0,10 |

Komunalne osady ściekowe

Według danych z Urzędu Gminy na koniec 2007 r długość sieci wodociągowej w gminie Krasocin wynosi 143,3 km, a sieci kanalizacyjnej 5,8 km, w tym sieci grawitacyjnej 4,7 km.  Na koniec 2007 r było 790 mieszkańców gminy korzystających z systemu kanalizacyjnego, zaś 6 937 osób korzystało z taboru asenizacyjnego.

Na terenie gminy Krasocin istnieje zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków przedsiębiorstwa Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Skorkowie, z której korzysta jedno osiedle mieszkaniowe. Oczyszczalnia ta obsługuje osiedle mieszkaniowe wraz z personelem zakładu co daje liczbę 1500 osób (13,5% całkowitej liczby ludności gminy). Jest to oczyszczalnia typu „Hydrocentrum”, w skali roku wytwarza się tu 30 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych . Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych na koniec 2007 wyniosła 93,6 Mg, zaś sucha masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych to 18,9 Mg.  Są one poddawane tymczasowemu gromadzeniu.

Obiekty użyteczności publicznej i zakłady posiadają zorganizowane lokalne systemy kanalizacyjne, którymi odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. Płynne nieczystości ze zbiorników przy obiektach użyteczności publicznej są odbierane przez firmę Ziętal z Krasocina, Stańczyk Edward i Gminną Spółdzielnię „SCh” w Krasocinie.  Ścieki  przewożone są do oczyszczalni w Skorkowie i we Włoszczowie. Mieszkańcy natomiast korzystają ze  zbiorników, których zawartość wywożona jest do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie lub kierowana na okoliczne pola. W 2007 r wywieziono do oczyszczalni we Włoszczowie 9102,5 m3 ścieków.

Odpady ulegające biodegradacji

Sektor komunalny wytwarza następujące odpady ulegające biodegradacji: odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia. W chwili obecnej na terenie gminy Krasocin odpady te nie podlegają selektywnej zbiórce. Są one deponowane na składowiskach odpadów komunalnych lub zagospodarowywane w indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie najczęściej poddawane są kompostowaniu, wykorzystywane w przydomowych ogrodach oraz jako pasza dla zwierząt gospodarskich.

Według badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w małych miastach odpady ulegające biodegradacji stanowią około 50% ogólnej masy wytwarzanych odpadów, natomiast na wsi wynosi on około 30 %. W gminie Krasocin  wytwarza się szacunkowo  385 Mg odpadów ulegających biodegradacji, co stanowi 26 % ogólnej masy wytworzonych odpadów. Gmina ma charakter rolniczy, można zatem przyjąć, iż na składowisko odpady tego typu trafiają w niewielkich ilościach.

Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Na podstawie przeprowadzonych badań na potrzeby opracowania planu oraz wskaźników zamieszczonych w planie gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego, przyjęto szacunkową ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gminie Krasocin w sektorze komunalnym w 2007 r w ilości około 15 Mg.

Szacunkową ilość i skład odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gminie Krasocin w 2007 r. w strumieniu odpadów komunalnych przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych w gminie Krasocin w 2007 r.

| L.p. | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baterie i akumulatory | 1,45 |
| 2 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1,16 |
| 3 | Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 4,92 |
| 4 | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,14 |
| 5 | Rozpuszczalniki | 3,33 |
| 6 | Kwasy i alkalia | 0,72 |
| 7 | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,43 |
| 8 | Odczynniki fotograficzne | 0,14 |
| 9 | Urządzenia zawierające freony | 0,58 |
| 10 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,14 |
| 11 | Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 1,45 |
| 12 | Zawierające substancje niebezpieczne | 0,14 |
| 13 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,29 |
|  | Razem | 15 |

Źródło: dane wskaźnikowe z PPGO

Tabela 7. Skład morfologiczny odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych  w gminie Krasocin ( dane według PPGO)

| L.p. | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | kod | % udział |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farby i lakiery | 20 01 27 | 61 |
| 2 | Rozpuszczalniki | 20 01 13 | 6 |
| 3 | oleje | 20 01 26 | 12 |
| 4 | Lekarstwa | 20 01 31 | 3 |
| 5 | Chemikalia (kwasy, alkalia) | 20 01,14, 15 | 1 |
| 6 | Baterie | 20 01 33 | 10 |
| 7 | Inne (lampy fluorescencyjne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) | 20 01 21,35 | 7 |

Brak jednak kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowiska odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy Krasocin dotychczas nie zorganizowano  zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Nie prowadzi się również selektywnej zbiórki i demontażu tych odpadów, połączonego z odzyskaniem potencjalnych użytecznych składników.

3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Na terenie gminy Krasocin do grupy największych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego należą:

- Zakłady Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o.

- Zakłady Przemysłu Wapienniczego LHOIST Bukowa Sp. z o.o.

- Ubojnia drobiu „Smak-Drób” w Olesznie

- Zakład Przetwórstwa Warzyw I Owoców „Lasek”

- Zakład przemysłu drzewnego „Tartak Olczyk”

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EKO-TECH Sp.J. – Zakład Przetwórczy Rogalów

Odpady z procesów termicznych

Dużą ilość odpadów wytworzonych stanowią odpady nieorganiczne, pochodzące z procesów termicznych (grupa 10). Są to popioły i pyły paleniskowe, żużle oraz wybrakowane wyroby ceramiczne. Największym wytwórcą tego typu odpadów jest Lhoist Bukowa,Sp. z o.o., który wytwarza 879 Mg/rok tych odpadów oraz Zakłady Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o., który wytwarza je w ilości 250 Mg/rok. Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej są wykorzystywane powtórnie podczas produkcji lub sprzedawane firmom i odbiorcom indywidualnym. Natomiast odpady paleniskowe z zakładu wapienniczego są, zgodnie z decyzją, wykorzystywane do utwardzania dróg. W tej grupie znajdują się też odpady powstające przy produkcji wapna palonego i hydratyzowanego, których Zakład Lhoist Bukowa Sp. z o.o. wytwarza w skali roku 101 Mg. Są one zagospodarowywane przez Zakład we własnym zakresie, głównie do stabilizacji zwałowisk nadkładu.

Żużle powstają także w piekarniach podczas procesu wypiekania pieczywa. Na terenie gminy funkcjonują dwie piekarnie, które wytwarzają około 50 Mg tego typu odpadów. Żużle wykorzystywane są do utwardzania dróg lub przekazywane odbiorcom indywidualnym.

Generalnie w ostatnich latach  obserwowało się spadek  w ilości odpadów z energetyki cieplnej, co spowodowane było modernizacją lokalnych kotłowni koksowo-węglowych (w budynkach użyteczności publicznej) i zamianą na olejowe lub gazowe. Odpady z lokalnych kotłowni to w przeważającej części mieszanki popiołowo-żużlowe.

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

W gminie znajduje się ubojnia drobiu „Smak Drób” w Olesznie. Zakład ten wytwarza około 70 Mg/rok odpadów poubojowych (kod 02 02).

Na terenie gminy nie ma zakładu, który zajmowałby się unieszkodliwianiem odpadów pochodzenia zwierzęcego. Z ubojni, zgodnie z umową, odpady poubojowe odbiera firma „SARIA”, która wywozi je do miejscowości Wielkanoc koło Gołczy w województwie małopolskim, gdzie przetwarzane są na mączkę mięso-kostną stanowiącą składnik pasz treściwych.

W gminie Krasocin powstają także odpady z podgrupy 02 03 - pochodzące z rolnictwa i przetwórstwa żywności - są to odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty , drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy. Są one wytwarzane przez Zakład „Przetwórstwo Warzyw i Owoców Lasek”. Odpady te przekazywane są rolnikom jako pasza względnie  nawóz.

Odpady z innych gałęzi przemysłu

W sektorze gospodarczym w gminie powstają zużyte opony (grupa 16). Największe ilości tego typu odpadów wytwarza Lhoist Bukowa Sp. z o.o. – 13,45 Mg/rok, są one odbierane przez firmę P.H. „TORUS-M. Jeleń s.j. Kraków”. . Pozostałością procesów produkcyjnych firmy „Eko-Tech -  Zakład Przetwórczy Rogalów” są  odpady nieorganiczne i organiczne nie nadające się już do użytku w ogólnej ilości 13,1 Mg/rok. Powstają tu także odpady z grupy 19 żużle i popioły paleniskowe w ilości 1,1 Mg/rok.

Odpady z grupy 17 z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej powstały w 2003 r w Zakładzie Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o. w ilości 26,5 Mg w skali roku. Są to żelazo i stal oraz drewno. W Zakładzie powstają także roztwory i szlamy, należące do grupy 19, w ilości około 35 Mg/rok. Pochodzące z tej grupy, z Lhoist Bukowa Sp. z o.o., odpady żelaza i stali w ilości 74,16 Mg/rok w większości zostały wykorzystane ponownie, a niewielki procent przekazano odbiorcy. Wykorzystano gospodarczo 72,98 Mg, natomiast 1,18 Mg odebrała firma „Obrót złomem metali nieżelaznych i stalą Piotr Firlej JĘDRZEJÓW”

W gminie powstają także odpady z przetwórstwa drewna. Powstają one w tartaku, który znajduje się w Krasocinie. Są to głównie wióry i trociny, które są spalane w kotłowni, sprzedawane odbiorcom indywidualnym lub producentom płyt meblowych.

W sektorze gospodarczym powstają także odpady o charakterze komunalnym. W Lhoist Bukowa powstaje w ciągu roku 370 Mg. Są one odbierane przez „Czystopol” s.c. z siedzibą we Włoszczowie i przekazywane na składowisko komunalne. Firma ta odbiera również zużyte materiały filtracyjne.

## 3.3. Odpady niebezpieczne

Na podstawie analizy zebranych materiałów, można stwierdzić, że wśród odpadów do unieszkodliwiania w najbliższych latach znajdą się:

- oleje odpadowe,

- akumulatory i baterie,

- wycofane z eksploatacji pojazdy,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- środki ochrony roślin,

- odpady medyczne i weterynaryjne,

- odpady zawierające azbest.

Tabela 8. Zestawienie podmiotów gospodarczych, które uzyskały decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Krasocin.

| L.p. | Nazwa podmiotu gospodarczego | Rodzaje wytwarzanych odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej | 13 02 08 – oleje silnikowe i smarowe 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe 16 02 13 – zużyte urządzenia zaw. elementy niebezpieczne |
| 2 | Gabinet Stomatologiczny pani Aleksandra Jankowska - Krasocin | 18 01 03 – inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji |
| 3 | Gabinet Stomatologiczny pani Agnieszka Koba - Bukowa | 18 01 03 – inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji |
| 4 | Gabinet Lekarski pan Władysław Sałacki –Oleszno | 18 01 03 – inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji |
| 5 | Zakład Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o. | 13 02 03 – olej przepracowany 16 06 01 – złom akumulatorowy 16 08 21 – odpadowe źródła światła |
| 6 | PPUH Probex Sp. z o.o. Oświęcim | 17 01 05 – odpady materiałów budowlanych zawierających azbest |

Oleje odpadowe

Główne źródło powstawania olejów odpadowych (grupa 13) stanowią stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe jak również maszyny i urządzenia pracujące w zakładach przemysłowych np. Lhoist Bukowa Sp. z o.o., gdzie powstaje rocznie 10,46 Mg olejów smarowych i silnikowych.

Odpady przekazywane są do unieszkodliwienia poza teren gminy Krasocin, za pośrednictwem firm zajmujących się skupem tych odpadów. Największymi firmami działającymi na terenie gmin powiatu włoszczowskiego i zajmującymi się zbieraniem i transportem olejów odpadowych są:

- AWAS Serwis Sp. z o.o. Warszawa

- Ran-Flex Sp. z o.o. Kielce,

Urządzenia zawierające PCB

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Brak stosownych uregulowań prawnych w latach poprzednich przyczynił się w znacznym stopniu do niewłaściwej gospodarki tymi odpadami. Jak wynika z danych, zużyte transformatory oraz kondensatory trafiały najczęściej na złomowiska lub składowiska odpadów komunalnych, natomiast oleje zawierające PCB były często przetwarzane łącznie z innymi olejami.

Na terenie gminy Krasocin wg dostępnych danych ankietowych urządzenia zawierające PCB znajduje się na terenie Zakładu Produkcji Silikatów „Ludynia” Sp. z o.o.. Są to kondensatory w ilości 9 szt., z których 4 działają a 5 jest nieczynnych.

Zakład Lhoist Bukowa Sp. z o.o. posiada transformatory starego typu, które mogą zawierać PCB.

Urządzenia obecnie pracujące, w przypadku awarii zostaną zdemontowane, unieszkodliwione przez właściciela i wymienione na niezawierające PCB.

Baterie i akumulatory

Według informacji uzyskanych podczas zbierania materiałów baterie i akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe powstające w sektorze gospodarczym są przekazywane do utylizacji firmom specjalistycznym i punktom zajmujących się zbieraniem. 
Zebrane baterie i akumulatory ołowiowe, bądź niklowo-kadmowe poddawane są całościowej utylizacji polegającej na odzyskaniu ołowiu, polipropylenu z obudowy i utylizacji elektrolitu.

Małogabarytowe baterie i akumulatory aktualnie nie są kompleksowo zbierane i poddawane odzyskowi. Najczęściej są unieszkodliwiane przez składowanie. Na terenie gminy w szkołach odbywają się konkursy organizowane przez Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej, w których zbierane są m. in. baterie małogabarytowe. Są one następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Wycofane z eksploatacji pojazdy

Pojazdy wycofane z eksploatacji trafiają do warsztatów, gdzie są demontowane w celu odzysku poszczególnych substancji i materiałów. Podczas demontażu odzyskuje się oleje mineralne, płyny hamulcowe i akumulatory, tworzywa sztuczne, szkło, opony oraz złom stalowy, które odbierane są przez specjalistyczne firmy. Wiele elementów powstających w wyniku demontażu wraków samochodowych przedstawia wartość surowcową (złom, szkło, akumulatory, tworzywa sztuczne, opony).

Na terenie gminy Krasocin brak jednostek posiadających decyzje na prowadzenie działalności w zakresie demontażu wraków samochodów wycofanych z eksploatacji.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Generalnie odpady powstające ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, można podzielić na: radiowo-telewizyjne i komputerowe, gospodarstwa domowego, wyposażenia biur i laboratoryjne. Najbardziej szkodliwe substancji występujących w tych odpadach to: metale ciężkie, związki chlorowcopochodne, arsen i azbest oraz stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej CFC i HCFC, występujące głównie w urządzeniach chłodniczych.

Na terenie Gminy Krasocin nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Działalność w zakresie zbierania, transportu zużytych urządzeń zawierających HCFC i HFC prowadzi zgodnie z decyzją Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Roman Lenard miejscowość Brygidów.

Przyjmując oszacowany w aktualizacji PPGO wskaźnik wytwarzania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych w wysokości 4 kgM/rok, szacuje się, że na terenie gminy  Krasocin powstało w 2007 r około 43 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Brak jest sprawozdawczości odnośnie wytworzonych odpadów  elektrycznych 
i elektronicznych.

Środki ochrony roślin

Używanie środków ochrony roślin w Gminie Krasocin wiąże się z rolniczym charakterem gminy i dużą powierzchnią użytków rolnych - 50,7%. Wysokie ceny środków ochrony roślin, powodują iż w chwili obecnej niewielka ich część ulega przeterminowaniu.

Aktualnie większa część  tych odpadów trafia na składowiska odpadów komunalnych. Sytuacja ta powinna ulec poprawie w związku z wejściem w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która wprowadza obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach. Niska świadomość społeczna 
o  rzeczywistej szkodliwości  tego typu odpadów, powoduje, że i tak trafiają  one do strumienia odpadów komunalnych.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne (grupa 18) powstają w placówkach medycznych, działających na terenie Gminy Krasocin w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na terenie Gminy funkcjonują 3 ośrodki zdrowia oraz jeden prywatny gabinet neurologiczny w Krasocinie i dermatologiczny w Olesznie. Odpady medyczne powstają także w prywatnych gabinetach stomatologicznych w Krasocinie, Bukowie i Olesznie.

Ponadto odpady medyczne w postaci środków medycznych i przeterminowanych lekarstw powstają w aptekach i gospodarstwach domowych. Na terenie gminy Krasocin funkcjonują 2 apteki w Krasocinie i Bukowie oraz 1 punkt apteczny w Olesznie.

Odpady weterynaryjne powstające w wyniku badani i leczenia zwierząt lub świadczenie usług weterynaryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 27.09.01 r. w sprawie katalogu odpadów, zostały zakwalifikowane do grupy 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Odpady weterynaryjne nie mogą być kierowane na składowisko odpadów komunalnych, powinny być kierowane do unieszkodliwiania termicznego.

Na terenie gminy Krasocin zwłoki padłych zwierząt gospodarskich odbiera na zgłoszenie rolnika firma Punkt Zbiorczy Padliny, Hartwig Stanisław z Włoszczowy. Urząd Gminy ma

podpisaną z w/w firmą umowę na usługę odbioru zwłok zwierząt gospodarskich z terenu gminy Krasocin i opłaca zryczałtowaną miesięczną opłatę.

Odpady zawierające azbest

Azbest był wcześniej szeroko stosowany w budownictwie do produkcji wyrobów budowlanych, rur w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych, zsypów oraz w mniejszej skali w przemyśle chemicznym. W latach 70-dziesiątych i 80-dziesiatych ubiegłego wieku był najczęściej stosowanym materiałem do pokryć dachowych.

Najwięcej materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych, w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. W trakcie demontażu pokryć azbestowych, powstaje pył zawierający włókna o właściwościach kancerogennych.

Urząd Gminy przeprowadził na terenie gminy Krasocin inwentaryzację pokryć dachowych wykonanych z materiałów azbestowych. Na obszarze całej gminy znajduje się  485 066 m2 pokryć zawierających azbest.

Odpady powstające podczas bieżących rozbiórek i remontów oraz wymiany pokryć dachowych, zawierające azbest są na bieżąco przekazywane poza teren gminy, za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenia. Jednak prawdopodobnie część tych odpadów trafia na nielegalne wysypiska. Na terenie Gminy Krasocin zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i transport wyrobów zawierających azbest posiadają następujące jednostki:

- Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „caro” 
22-400 Zamość, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12;

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych Termoexport 
00-515 Wałbrzych, ul. Żurawia 24/7;

- PPHU Grama Piotr Grabowski 
37-100 Łańcut, os. Generała Maczka 17/5;

- Firma BIO-MED. Plus Stefan Sikora, Kazimiera Sikora
25-564 Kielce, ul. Tatrzańska 141;

- BUDOLEX Przedsiębiorstwo Budowlane
25-619 Kielce, ul. Młoda 28.

Możliwości minimalizacji powstawania odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z ustawą o odpadach, hierarchia postępowania z odpadami obejmuje w szczególności zasadę redukcji powstawania odpadów „u źródła”. Realizacja tej zasady uzależniona jest od specyfiki zakładu i prowadzonych procesów technologicznych. Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych jest związana głównie z poprawą funkcjonowania sektora gospodarczego w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniem w tym sektorze technologii „Czystej Produkcji”.

Minimalizacja ilości powstawania odpadów może być realizowana poprzez modernizowanie urządzeń, stosowanie najlepszych dostępnych technologii, optymalizację praktyk w zakresie dostaw, magazynowania i transportu materiałów. Również wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych oraz ekologiczne projektowanie wyrobów jest jedną z form zapobiegania powstawania odpadów.

## 3.4. Odpady przywożone na teren gminy

Głównym rodzajem odpadów jaki przywożony jest na teren gminy Krasocin są odpady wykorzystywane w PP-U ”EKO-TECH” Wrocław – Zakład Przetwórczy „Rogalów” w Borowcu. Są to odpady pochodzące z terenu całego kraju. Na teren gminy Krasocin do Zakładu „Rogalów” trafiły (wg danych ankietowych) następujące odpady:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki drewno, płyt wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 8,600 |
| 05 01 99 | Inne niewymienione odpady | 5,600 |
| 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 0,003 |
| 06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie | 0,003 |
| 06 04 05 | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 3,090 |
| 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 0,105 |
| 07 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych | 38,782 |
| 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 1,700 |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 3,755 |
| 070308* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 3,750 |
| 08 01 11 | Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki lub inne substancje niebezpieczne | 3,300 |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,088 |
| 08 01 13 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 6,210 |
| 08 01 15* | Szlamy wodne farb i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 24,080 |
| 08 01 20 | Zawiesiny farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | 5,250 |
| 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 6,010 |
| 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 36,247 |
| 08 02 02 | Szlamy wodne zwierające materiały ceramiczne | 5,955 |
| 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 3,028 |
| 08 03 13 | Odpady farb drukarskich i inne niż wymienione w 08 03 12 | 0,003 |
| 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 0,047 |
| 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,080 |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 11,033 |
| 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 1,000 |
| 11 01 07* | Alkalia trawiące | 0,800 |
| 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforowania | 54,289 |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 201,585 |
| 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 0,320 |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 7,020 |
| 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 68,887 |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 86,830 |
| 11 01 99 | Inne nieymienione odpady | 0,800 |
| 11 05 04* | Zużyty topnik | 3,900 |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 14,411 |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 2,465 |
| 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 169,965 |
| 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 23,800 |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,700 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 27,550 |
| 12 01 18 | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia, pokrywania) | 665,780 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 20,386 |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 0,800 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,892 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 0,035 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,480 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,305 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,500 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,018 |
| 16 03 03 | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 2,130 |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 5,686 |
| 16 03 05 | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 0,820 |
| 16 07 08 | Odpady zawierające ropę naftową i jej produkty | 9,460 |
| 17 02 02 | Szkło | 1,140 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,300 |
| 17 05 03* | Gleba, ziemia, w tym kamienia, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 0,680 |
| 19 01 07 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 0,586 |
| 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych | 2,500 |
| 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 207,389 |
| 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 2,800 |
| 19 04 03* | Niezeszklona faza stała | 12,110 |
| 19 08 08* | Odpady z systemów memebranowych zawierające metale ciężkie | 137,779 |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 84,720 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 246,497 |
| 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 0,400 |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 0,190 |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 0,690 |

W/w odpady służą w Zakładzie Przetwórczym „Rogalów” w Borowcu jako surowiec do produkcji wypełniacza mas ceramicznych oraz wypełniacza do drogowych mas bitumicznych. Głównym dostawcą tych odpadów dla Zakładu Przetwórczego ”Rogalów” w Borowcu jest firma RETHMANN RECYCKING Sp. z o.o. Warszawa oraz Międzywojewódzka Stacja Unieszkodliwiania Ścieków Pogalwanicznych EKOGAL S.A. Kutno.

## 3.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie gminy Krasocin podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów szczególnie komunalnych jest ich składowanie. Gmina nie posiada własnego składowiska i zebrane odpady kierowane są do składowania poza granicę gminy – na składowisko „Kępny Ług” we Włoszczowie.

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów znajduje się we wsi Borowiec, gdzie firma 
PP-U ”EKO-TECH” Wrocław – Zakład Przetwórczy „Rogalów”, w procesach produkcyjnych unieszkodliwia znaczne ilości odpadów z grup: 11,12 i 19 oraz w mniejszych ilościach odpady z grup: 03, 06, 07, 08, 15, 16 i 17. Zakład posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami do dnia 04.03.2013 roku.

Zakład prowadzi działalność w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów, jakie wymieniono w tabeli rozdziału 3.4  Odpady przywożone na teren gminy.

Zakład wytwarza wypełniacz mas ceramicznych oraz wypełniacz do drogowych mas bitumicznych, wykorzystując do produkcji odpady. Moc przerobowa instalacji- suszarnia obrotowa, w której unieszkodliwia się odpady wynosi 1250-3000 Mg/rok. W roku 2003 unieszkodliwiono tu łącznie 2171,063 Mg odpadów z w/w grup. Podczas procesu powstało 13,151 Mg odpadów z grupy 16 oraz 1,050 Mg żużli i popiołów paleniskowych – 190112.

## 3.6. Opis realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów.

W myśl ustawy o odpadach wytwórcy i posiadacze odpadów muszą uzyskać stosowne zezwolenia i decyzje na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. W planowaniu i w realizacji gospodarki odpadami szczególną trudność sprawiają przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim drobne zakłady usługowe i rzemieślnicze, które nie posiadają odpowiednich zezwoleń.

Wytwórcy odpadów są zobowiązani do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zarówno wytwórcy jak i posiadacze odpadów zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz rejestracji sposobów postępowania z nimi.

Zatwierdzeniu podlega program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli wytwórca prowadzący instalację wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, a jeżeli nie prowadzi instalacji i wytwarza powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie.

W roku 2003:Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zatwierdziło sześć programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które obejmują teren Gminy Krasocin:

- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla SEPARATOR Service Sp. z o.o.;

- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest dla Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” ;

- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla AWAS – Service sp. z o.o. Warszawa;

- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest dla Przedsiębiorstwa Robót Termoizolacyjnych „TERMOEXPORT” Warszawa;

- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Firmy GRAMA obejmujący:

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Firmy „KERAM” z Wrocławia.

„Dzikie wysypiska”

Częstym problemem występującym w zakresie gospodarki odpadami jest zjawisko powstawania nielegalnych wysypisk odpadów. Jedną z głównych przyczyn ich powstawania jest nieszczelny system zbiórki odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Krasocin według informacji uzyskanych w UG w roku 2007  likwidowano „dzikie wysypiska „ na bieżąco.

## 3.7. Opis istniejących programów w zakresie gospodarki odpadami w gminie

Zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami regulują szczegółowo zapisy w Ustawie o otrzymaniu czystości i porządku w gminie. Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności:

# Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

# Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

# instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

# stacji zlewnych,

# instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

# Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami

# Zorganizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

# zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym, zakresie.

Jako podstawowe programy zawierające zadania z zakresu gospodarki odpadami dla Gminy Krasocin należy wymienić:

- „Program gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego” wykonany w 2000 roku, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gmin powiatu w oparciu o obowiązujące wymagania ochrony środowiska. Głównymi celami jakich osiągnięcie zakłada program są:

- poinformowanie mieszkańców powiatu włoszczowskiego o możliwościach zagospodarowania posegregowanych odpadów,

- kształtowanie umiejętności segregacji odpadów i wyrabianie potrzeby odzysku surowców wtórnych,

- zmniejszenie niekontrolowanego pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych na dzikie wysypiska.

- „Program edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych” opracowany w 2002 roku, którego celem jest promowanie i rozwijanie umiejętności zbiórki surowców wtórnych u źródła oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

- „Strategia rozwoju Gminy Krasocin”, opracowana w 2000 roku, która zakłada m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej w gminie.

- „Program gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin powiatu włoszczowskiego”, który jako główne cele wymienia:

- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej,

- gospodarkę odpadami komunalnymi w oparciu o składowisko odpadów komunalnych „Kępny Ług”,

- projektowanie, planowanie i prowadzenie działań powodujących lub mogących powodować powstanie odpadów, tak aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilości odpadów i ich uciążliwość; zapewnić bezpieczny dla środowiska odzysk jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu; zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, (w specjalnych instalacjach lub bezpieczne dla środowiska składowanie),

- likwidowanie istniejących „dzikich wysypisk” i zapobieganiu ich powstawania,

- ulepszanie prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami,

- wdrażanie programu edukacji ekologicznej.

# 4. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami

Prognozę zmian ilości wytwarzanych odpadów przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy stanu aktualnego (ankiety, dane zawarte w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, dane wskaźnikowe dostosowane do charakteru gminy).

Na zmiany ilości i jakości wytwarzanych na danym terenie odpadów wpływ mają zmiany:

- demograficzne,

- gospodarcze,

- ekonomiczno – społeczne.

## 4.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach

### 4.1.1. Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości wytwarzanych odpadów dla gminy Krasocin opracowano na podstawie danych zebranych  dla potrzeb niniejszego projektu w 2008 r. oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów, która uwzględnia między innymi: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, stopień rozwoju gospodarczego dla obszarów wiejskich.

Uwzględniając przewidywane zmiany demograficzne oraz przyjęte wskaźniki zmian ilości wytwarzanych odpadów, sporządzono prognozę zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy w oparciu o wskaźniki w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu włoszczowskiego opracowanego na lata 2007 – 2011

Prognozy te oszacowano w latach 2008, 2009,  2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Tabela 9. Prognoza wytarzania odpadów komunalnych w Gminie Krasocin na lata 2008 – 2018 w Mg

| L.L. p. | Rodzaj odpadów komunalnych | Ilość wytworzonych odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 145,8 | 145 | 145,7 | 145,3 | 145,2 |
| 2 | Odpady zielone | 34,0 | 33,8 | 34,0 | 33,9 | 33,9 |
| 3 | Papier i tektura nieopakowaniowe | 67,6 | 67,2 | 67,5 | 67,3 | 67,2 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 105 | 104,4 | 104,9 | 104,6 | 104,5 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 16 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 148,3 | 147,4 | 148,1 | 147,7 | 147,6 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 51,7 | 51,4 | 51,6 | 51,5 | 51,4 |
| 8 | Tekstylia | 30,8 | 30,6 | 30,7 | 30,6 | 30,6 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 118,4 | 117,7 | 118,3 | 118,0 | 117,9 |
| 11 | Metale | 28 | 27,8 | 27,9 | 27,8 | 27,8 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Odpady mineralne | 83,6 | 83,1 | 83,5 | 83,3 | 83,2 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 249,0 | 247,5 | 248,7 | 248,1 | 247,9 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 95,5 | 95,0 | 95,4 | 95,2 | 95,1 |
| 17 | odpady budowlane | 260,4 | 258,7 | 260,0 | 255,4 | 255,1 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 15 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Razem | 1474 | 1465,2 | 1472 | 1464 | 1463 |

| L.L. p. | Rodzaj odpadów komunalnych | Ilość wytworzonych odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 145,2 | 144,8 | 144,5 | 144,2 |
| 2 | Odpady zielone | 33,9 | 33,8 | 33,7 | 33,6 |
| 3 | Papier i tektura nieopakowaniowe | 67,2 | 67,0 | 66,9 | 66,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 104,5 | 104,2 | 104,1 | 103,9 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 147,6 | 147,2 | 146,9 | 146,6 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 51,4 | 51,2 | 51,1 | 51,0 |
| 8 | Tekstylia | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,3 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 117,9 | 117,5 | 117,3 | 117,1 |
| 11 | Metale | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Odpady mineralne | 83,2 | 83,0 | 82,8 | 82,6 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 247,9 | 247,2 | 246,7 | 246,2 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 95,1 | 94,8 | 94,6 | 94,4 |
| 17 | odpady budowlane | 255,1 | 254,3 | 253,8 | 253,3 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Razem | 1463 | 1460 | 1456 | 1453 |

### 4.1.2. Odpady opakowaniowe

Należy się liczyć z tym, że rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki tego rozwoju, a co za tym idzie ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych, będzie zależeć od wielu czynników. Można do nich zaliczyć sytuację gospodarczą, ogólny wzrost spożycia, zmiany demograficzne, zmiany stylu i poziomu życia ludności oraz kondycję finansową mieszkańców.,

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie Gminy Krasocin, na najbliższe lata została przeprowadzona w oparciu o dane zebrane dla potrzeb opracowania planu oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników literaturowych i wskaźników zamieszczonych w planie gospodarki dla województwa świętokrzyskiego oraz dla powiatu włoszczowskiego.

Tabela 10. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w Gminie Krasocin [Mg/rok]

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2007 | 2008 | 2010 | 2014 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 105 | 104,4 | 104,6 | 104,2 | 103,9 |
| Szkło | 118,4 | 117,7 | 118 | 117,5 | 117,1 |
| Tworzywa sztuczne | 51,7 | 51,4 | 51,5 | 51,2 | 51 |
| Wielomateriałowe | 16 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Stal | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Aluminium | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Razem | 309 | 307,2 | 307,8 | 306,6 | 305,7 |

W odniesieniu do odpadów opakowaniowych gminie Krasocin prognozuje się:

- niewielki spadek ilości opakowań z papieru i tektury oraz opakowań ze szkła do roku 2018,

- nieznaczny spadek ilości wytwarzanych opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych do roku 2018,

- poziom wytwarzania opakowań z blachy stalowej i aluminium do roku 2018 nie będzie ulegał zmianom.

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie gospodarki odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami - to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć 
w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych 
w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub 
w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii 
i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, 
z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Strategia gospodarki odpadami - sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami.

- System gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych 
i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie - rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- Zadania - działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

### 4.1.3. Komunalne osady ściekowe

Gmina Krasocin nie wytwarza wiele komunalnych osadów ściekowych co wynika z niewielkiego stopnia skanalizowania gminy i braku gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych. Na terenie gminy funkcjonuje zakładowa oczyszczalnia ścieków w Skorkowie, z której korzysta jedno osiedle mieszkaniowe. Oczyszczalnia wytwarza 40 Mg osadów ściekowych na rok.

Ilości ścieków, jakie będą trafiały do oczyszczania w prognozowanym okresie czasu zależne będą od tempa realizacji obecnych i przyszłych planów i projektów budowy kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków w gminie.

W najbliższej przyszłości ilości zarówno komunalnych osadów ściekowych   oraz osadu z piaskowników będą się zwiększać. Tempo tego wzrostu jest jednak uzależnione od sytuacji gospodarczej oraz od nakładów finansowych jakie gmina będzie w stanie ponosić na ten cel.

Według wskaźników podanych w KPGO, jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnię odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m. (w zależności od technologii oczyszczania ścieków) przy średniej 19,4 kg s.m.. Osady ściekowe można poddać procesom: stabilizacji biologicznej i chemicznej, fermentacji, zagęszczeniu, odwodnieniu, kompostowaniu, suszeniu, granulacji. Możliwe jest również kompostowanie osadów ściekowych wraz z frakcją organiczną z odpadów komunalnych lub kompostem z tych odpadów.

Ze względu na niewielką ilość powstających osadów ściekowych w skali województwa - będą one wykorzystywane przede wszystkim do celów rekultywacyjnych oraz rolniczych. Warunkiem przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych będzie ich odpowiedni skład chemiczny i brak organizmów chorobotwórczych.

### 4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

Prognoza zmian ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla gminy Krasocin opracowano na podstawie danych zebranych dla potrzeb sporządzenia planu. oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania tych odpadów. Wyliczenia uwzględniają zatem zmiany demograficzne gminy, wiejski typ zabudowy, strukturę użytkowania gruntów w gminie, rozwój gospodarczy regionu, ale także kierunki rozwoju w Polsce i krajach zachodnio-europejskich.

Gmina Krasocin jest rejonem rolniczym. Znaczna część odpadów biodegradowalnych powstająca w zabudowie wiejskiej i jednorodzinnej jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do wykorzystywana rolniczo (kompost).

Zgodnie z KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 	– 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r. 	– 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r. 	– 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Prognozę ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z PPGO oraz prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzanych w Gminie Krasocin, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z PPGO

| Rok | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona [Mg] | 329,7 | 330,3 | 330,1 | 329,2 | 328,6 | 327,9 |
| Dopuszczalna ilość składowanych odpadów biodegradowalnych [Mg] | 263,8 | 247,7 | 192,5 | 150,5 | 136,1 | 114,8 |
| Składowany % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 80% | 75% | 58,33% | 45,71% | 41,43% | 35% |

### 4.1.5 Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Przewidywana ilość odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, na terenie Gminy Krasocin, na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie danych zebranych podczas opracowywania planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych zamieszczonych w PPGO dla powiatu włoszczowskiego. Przyjęte do wyliczeń dane dostosowano do warunków Gminy Krasocin.

Tabela 12. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2008 - 2018.

| L.p. | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | 2007 | 2008 | 2010 | 2014 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 1 | Baterie i akumulatory | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3 | Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| 4 | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Rozpuszczalniki | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 6 | Kwasy i alkalia | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7 | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 8 | Odczynniki fotograficzne | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 9 | Urządzenia zawierające freony | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 12 | Zawierające substancje niebezpieczne | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 13 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Razem | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |

Jak wynika z analizy powyższej tabeli w najbliższych latach ogólna ilość odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym na terenie gminy nie będzie ulegać zmianom i utrzyma się na poziomie 14,9 Mg.

Na podstawie  wytycznych, dotyczących planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawartych w krajowym, wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami, zostały wyliczone ilości tego rodzaju odpadów na terenie gminy, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2008–2018

Tabela 13. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2008-2018.

| Lata | 2008 | 20010 | 2014 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość wytworzenia odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,90 | 14,9 |
| Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | 23,75% | 50% | 80 % | 80 % | 80% |
| Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych przewidziana do zebrania [Mg] | 3,54 | 7,45 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |

4.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Przewidywane zmiany ilości odpadów z sektora gospodarczego gminy Krasocin  opracowano na  podstawie przyjętych założeń aktualizacji PPGO, gdzie zakłada się, że ilość odpadów w tym sektorze w perspektywie do roku 2018 będzie wzrastać, w zależności od rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług. Istotny będzie również wpływ celów i wynikających z nich  działań mających na celu głównie:

- minimalizację i zapobieganie powstawania odpadów,

- zwiększenie  kontroli nad wytwórcami odpadów.

Występuje rozwój budownictwa, a zwłaszcza prac remontowo- budowlanych, co zaowocuje  wzrostem odpadów z remontów  i modernizacji obiektów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Raczej nie spadnie zapotrzebowanie na węgiel, jak zakładano w poprzednim planie gospodarki odpadami, ze względu na bardzo znaczący wzrost cen  innych nośników energii, jak olej, gaz.  Ze względu na ceny, liczyć się należy również z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem będzie zmniejszenie ilości odpadów z energetyki.

Na podstawie danych z ostatnich lat wyznaczono następujące założenia ( na podstawie PPGO):

• za bazowy przyjęto 2005 rok,

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów w następujących grupach:

• odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu kopalin - grupa 01 (w perspektywie do

2018r. – o 66% w stosunku do 2005 roku),

• odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt, mebli - grupa 03 (w perspektywie do 2018r.

– o 5% w stosunku do 2005 roku),

• odpady z procesów termicznych - grupa 10 (w perspektywie do 2018r. – o 80% w stosunku do

2005 roku),

• odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw

sztucznych - grupa 12 (w perspektywie do 2018r. – o 28% w stosunku do 2005 roku),

• odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach - grupa 13 (w perspektywie do 2018r. – o 30% w

stosunku do 2005 roku),

• odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania

ochronne nieujęte w innych grupach - grupa 15 (w perspektywie do 2018r. – o 38% w stosunku

do 2005 roku),

• odpady nieujęte w innych grupach - grupa 16 (w perspektywie do 2018r. – o 60% w stosunku do

2005 roku),

• odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - grupa 17 (w perspektywie do 2018r. –

o 60% w stosunku do 2005 roku),

• odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków

oraz uzdatniania wody - grupa 19 (w perspektywie do 2018r. – o 35% w stosunku do 2005

roku),

spadek ilości wytwarzanych odpadów w następujących grupach:

• odpady z przeróbki ropy naftowej oraz pirolitycznej przeróbki węgla - grupa 05 (w perspektywie

do 2018r. – o 5% w stosunku do 2005 roku),

• odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii

nieorganicznej - grupa 06 (w perspektywie do 2018r. – o 54% w stosunku do 2005 roku),

nie przewiduje się istotnych zmian poziomu wytwarzania:

• odpady z rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa żywności - grupa 02,

• odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - grupa 11.

## 4.3. Odpady niebezpieczne

Odpady zawierające azbest

W najbliższym czasie przewiduje się rozwój budownictwa,  szczególnie prac remontowo-budowlanych, z czym wiąże się powstanie znacznej ilości odpadów poremontowych. W wyniku prac remontowych wzrośnie także ilość odpadów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala określić, że na terenie Gminy Krasocin znajduje się 485 066 m2 pokryć dachowych zawierających azbest tj. ok. 5 440 Mg. Średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych w workach z tkaniny syntetycznej (tzw. big bag) wynosi 0,82 m3 , co daje  4460 m3 azbestu.   Zakładając, zgodny z wytycznymi krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, trzyetapowy trzydziestoletni okres usuwania tych odpadów, przewidziana do unieszkodliwienia ilość odpadów azbestowych z terenu gminy wynosi:

- w latach 2004-2012 - 1600 m3

- w latach 2012-2022 – 1725 m3

- w latach 2022-2032 -  1135 m3.

Środki ochrony roślin

W kolejnych latach można zakładać tendencję zniżkową w stosowaniu środków ochrony roślin. Wiąże się to z rozwojem rolnictwa, zmieniających się wymogów ochrony środowiska, wysokich cen tych środków oraz coraz powszechniejszym dążeniem producentów do tzw. „ekologicznej” produkcji.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Prognozy wykazują, że roczna ilość zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych  przyrasta na poziomie 3–5%. Tendencja wzrostowa związana jest 
z rozwojem technologicznym i podnoszącym się standardem życia mieszkańców.

Wycofane z eksploatacji pojazdy i zużyte opony

Według przyjętego w PPGO wskaźnika, przyrost złomowanych samochodów trafiających do jednostek zajmujących się demontażem będzie wynosił 2%.

Na terenie gminy Krasocin nie zlokalizowano jednostek zajmujących się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Należy uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2007-2018 przewidywany jest ciągły wzrost zużytych opon i szacuje się, że w przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Zgodnie z  powiatowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami, przyjęto, że na terenie gminy w najbliższych latach nie nastąpi znaczący wzrost  tych odpadów. Zakłada się, że ich ilość będzie wzrastać o około 1 % rocznie w stosunku do wytworzonych w 2005 r.

Powstające w ośrodkach zdrowia i aptekach tego rodzaju odpady nadal kierowane będą do unieszkodliwienia za pośrednictwem specjalistycznych jednostek.

Odpady zawierające PCB

W myśl przepisów obowiązujących w Polsce zabronione jest ich wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku PCB. Wynika z tego, iż nie należy się spodziewać w przyszłości przyrostu ilości nowych urządzeń zawierających PCB. Istniejące urządzenia oraz oleje zawierające PCB będą stopniowo, w miarę ich zużycia, demontowane 
i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty gospodarcze na terenie kraju lub za granicą. Do roku 2010 urządzenia zawierające PCB, muszą zostać całkowicie zniszczone i wyeliminowane ze środowiska.

# 5. Założone cele w gospodarowaniu odpadami

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w gminie Krasocin jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Planowany system będzie zgodny z założeniami WPGO i PPGO.

## Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Celem wiodącym jest minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym, poprzez działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów poddawanych składowaniu.

Cele te mogą być realizowane:

- w ramach  porozumień pomiędzy gminami powiatu

- w ramach porozumień między powiatami i związkami międzygminnymi, działającymi w Zachodnim Rejonie Gospodarki Odpadami

### Cele krótkookresowe 2008 – 2012

Cele długookresowe 20013-2018

Cel wiodący: minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytworzonymi w sektorze komunalnym

Uchwałą nr XI/54/07 Rady Gminy Krasocin  z dnia 27 września 2007 r przyjęto Regulamin utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Krasocin., który określa szczegółowe zasady  czystości i porządku na terenie gminy.

Regulamin obowiązuje :

      - Właścicieli nieruchomości i współwłaścicieli,  administratorów, dzierżawców, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu

      - Przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

      - Jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej

      - Wykonawców robót budowlanych na terenie budowy

      - Organizatorów imprez o charakterze publicznym

| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka realizująca | metoda wdrażania |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy | szkolenia, ulotki | gmina, | zajęcia w szkołach konkursy zachęty ekonomiczne działania administracyjne |
| Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych | rozbudowa selektywnego zbierania odpadów komunalnych | gmina, przedsiębiorcy | opracowanie kalendarza odbioru od wytwórców System workowy- (na szkło, tw. sztuczne, papier, na odpady ulegające biodegradacji) |
| Zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz z remontów | efektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych na poziomie 40 % wytworzonych w roku 2008 i 15% odpadów budowlanych | gmina | opracowanie kalendarza odbioru odpadów Wybór firmy zbierającej odpady |
| Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów | tak jak dotychczas regularna likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja terenów | gmina | wzmożona edukacja ekologiczna, działania administracyjne |
| Zorganizowanie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych | akcja informacyjna o zorganizowaniu takiego punktu w sołectwach | gmina | wyłonienie firmy specjalistycznej do zbierania odpadów niebezpiecznych |

| Cele długookresowe 2013 – 2014 |
| --- |
| Dalsza edukacja ekologiczna mieszkańców gminy | szkolenia, ulotki | gmina | zajęcia w szkołach konkursy zachęty ekonomiczne działania administracyjne |
| Doskonalenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów | zapewnienie regularnego odbioru odpadów | gmina, | weryfikacja firmy(firm) zbierającej odpady |
| Dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50% wytworzonych w roku 2012 2012 | gmina, przedsiębiorcy | weryfikacja wybranych firm, metodyka zbierania odpadów |
| Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym termicznego przekształcania odpadów | wdrożenie technologii termicznego przekształcania odpadów w ciepłowniach | gmina, przedsiębiorcy | zbieranie i przekazanie wybranych grup odpadów do istniejących w powiecie i poza jego granicą instalacji do termicznego przekształcania odpadów |
| Intensyfikacja gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych | akcja informacyjna o zorganizowaniu takiego punktu w sołectwach | gmina | weryfikacja firmy specjalistycznej do zbierania odpadów niebezpiecznych |
| Odpady opakowaniowe |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| Selektywne zbieranie i odzysk odpadów opakowaniowych Poprawa efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych | promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych w celu zwiększenia zapotrzebowania na takie wyroby | gmina, przedsiębiorcy | Nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku Organizowanie systemu edukacyjnego i promocji surowców wtórnych w szkołach, sołęctwach |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych | dalsze promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych | gmina, przedsiębiorcy | kontynuowanie systemu edukacji |
| Komunalne osady ściekowe |
| Komunalne osady ściekowe |
| Odzysk komunalnych osadów ściekowych Ograniczenie składowania osadów ściekowych | działania zapewniające osiągnięcie do roku 2014 wykorzystanie osadów w rolnictwie na poziomie 26% | gmina, przedsiębiorcy | wprowadzanie nowych technologii umożliwiających przekształcanie osadów dla osiągnięcia ich parametrów do celów nawozowych |
| Odpady komunalne ulegające biodegradacji |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Akcja informacyjno – edukacyjna mająca na celu popularyzację kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | gmina | Zajęcia w szkołach Plakatowanie sołectw Działania administracyjne |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| Dalsze ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafiających na składowiska | do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do końca 2013 r do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do końca 2020 r | gmina, | Intensywne prowadzenie akcji informacyjnej na temat sposobów kompostowania |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym | Budowa Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | gmina, przedsiębiorcy | wskazania lokalizacyjne i koordynacja dzialań GPZON Ważniejsze lokalizacje: przeterminowane leki w aptekach, oleje przepracowane na stacjach paliw, zakładach mechanicznych , środków ochrony roślin w miejscach ich sprzedaży |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| Dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym | osiągnięcie do roku 2019 zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 20% | gmina, przedsiębiorcy | koordynacja działań GPZON |

## 5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów, a w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga prowadzenia działań organizacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb techniczno-technologicznych i finansowych w poszczególnych gałęziach przemysłu i usług.

### 5.2.1. Cele krótkookresowe 2008-2012

Cele długookresowe 2013-2018

| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres działań | Jednostka realizująca | metoda wdrażania |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów , odzysk wytworzonych odpadów | zwiększanie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych odpadów w procesach produkcyjnych, organizacja systemu zbierania odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoznanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach | przedsiębiorcy gmina | dostosowanie technologii do maksymalnej możliwości odzysku lub ponownego stosowania wytworzonych odpadów prowadzenie inwentaryzacji wytwarzanych odpadów na terenie gminy |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| dalsze zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku |  | przedsiębiorcy | dalsza modernizacja stosowanych technologii w produkcji umożliwiająca odzysk lub ponowne stosowanie wytworzonych odpadów |
| selektywne zbieranie i odzysk zużytych opon | rozbudowa systemu zbierania zużytych opon umożliwiającego osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych ustawowo | przedsiębiorcy | dostosowanie sieci punktów zbierania zużytych opon |
| odpady niebezpieczne |
| oleje odpadowe |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| selektywne zbieranie i odzysk olejów odpadowych | rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych umożliwiającego osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych ustawowo | przedsiębiorcy, gminy | dostosowanie sieci punktów zbierania olejów odpadowych do wytwarzanej ilości odpadów |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych ustawowo | rozbudowa systemów zbierania odpadów | gminy, przedsiębiorcy | dostosowanie sieci punktów zbierania olejów odpadowych do wytwarzanej ich ilości |

| Zużyte baterie i akumulatory |
| --- |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| Selektywne zbieranie i odzysk zużytych baterii i akumulatorów | rozbudowa systemu zbierania | przedsiębiorcy, gminy | dostosowanie sieci punktów zbierania baterii i akumulatorów do ich ilości wytwarzania |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| dalsze zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku |  | przedsiębiorcy | dalsza modernizacja punktów zbierania baterii i akumulatorów |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |
| Cele długookresowe 2008 – 2018 |
| eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami |  | przedsiębiorcy | zbieranie odpadów medycznych i ich przekształcanie w instalacjach termicznych |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |
| Cele długookresowe 2008 – 2018 |
| odzysk surowców i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z demontażu pojazdów | przekazywanie w całości pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu | gminy | wybór firm |
| Odpady zawierające azbest |
| Cele krótkookresowe 2008 – 2012 |
| usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | opracowanie gminnych programów usuwania azbestu | gminy | w ramach gminnych planów gospodarki odpadami |
| Cele długookresowe 2013 – 2018 |
| Dalsze usuwanie materiałów zawierających azbest | realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest | gminy | postępowanie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu, deponowanie odpadów na składowisku |

# 6.  System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami dla gminy Krasocin, działa zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, w ramach Zachodniego Rejonu Gospodarki Odpadami.

W ramach zachodniego rejonu gospodarki odpadami zakłada się rozbudowę lub budowę 1 – 2 rejonowych zakładów gospodarki odpadami (RZGO), w skład których mają wejść następujące obiekty:

- gminne punkty sortowania odpadów komunalnych

- gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych

- punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

- punkty demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Osiągnięcie wyznaczonego celu w gospodarce odpadami będzie wymagało w gminie Krasocin zrealizowania  następujących zadań:

1. uporządkowania do 2009 roku, gospodarki odpadami w gminie, a zwłaszcza objęcie wszystkich mieszkańców gminy indywidualną zbiórką odpadów oraz wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki „u źródła” (zakup i rozprowadzanie worków na odpady),

2. wdrożenia procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia szczegółowych celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących:

- sektora komunalnego,

- sektora gospodarczego,

- odpadów niebezpiecznych.

Pierwszy z tych punktów, przynajmniej w części został zrealizowany. Wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci zbiórką odpadów.

Ogólny system gospodarki odpadami w gminie Krasocin na lata następne zakłada:

- selektywne zbieranie odpadów w sektorze komunalnym:

  - selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych

  - selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych

  - selektywne zbieranie odpadów budowlanych

  - selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych

2.  opracowanie i realizacja programów edukacji ekologicznej

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

- selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów z sektora gospodarczego

- przekazywanie firmom specjalistycznym odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania

- bieżącą likwidację pojawiających się sezonowo „dzikich składowisk” oraz przeprowadzenie rekultywacji terenów po takich składowiskach ;

- promowanie przydomowych kompostowni

Odpady niebezpieczne

1.  selektywne zbieranie oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

2.  zapewnienie sieci zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

3.  opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest

## 6.1. Sektor komunalny

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie opierać się będzie na dalszym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych 
i niebezpiecznych.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców powinna przyczynić się do dalszego zwiększania efektywności prowadzonego zbierania odpadów, w której znaczącą rolę może odgrywać selektywne zbieranie odpadów. Zbiórką tą muszą być objęci wszyscy mieszkańcy gminy.

Proponuje się aby zbieranie selektywne odpadów odbywało się „u źródła” lub do pojemników ustawionych w sąsiedztwie w zabudowie wielorodzinnej (bloki). Oprócz podstawowych tradycyjnie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metale oraz karton i papier), powinny być zgodnie 
z niniejszym Planem, zebrane następujące rodzaje odpadów:

- odpady niebezpieczne

- odpady wielkogabarytowe

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- odpady budowlane

Zbieranie selektywne „u źródła” - polega na segregacji odpadów do worków wielokrotnego lub jednorazowego użytku w obrębie posesji. Posortowane odpady są transportowane do punków odbioru i przekazywane recyklerom. Taki rodzaj zbierania selektywnego zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. Każde gospodarstwo powinno dostać nieodpłatnie oznaczone worki (lub wydzierżawione pojemniki), a odbiór powinien odbywać się według opracowanego harmonogramu, najlepiej każdy rodzaj odpadu osobno. Proponuje się zbierać w ten sposób tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe oraz metale (razem). Odpady powinny być odbierane minimum raz na miesiąc lub na zgłoszenie sołtysów.

Zbieranie selektywne przez kontenery ustawione w sąsiedztwie proponuje się zastosować w zabudowie wielorodzinnej (bloki) lub ciasnej zabudowie wiejskiej. Proponuje się ustawienie pojemników na surowce wtórne.. Do tego sposobu zbierania surowców wtórnych można wykorzystać pojemniki np. 1100 litrów oznaczonych odpowiednio dla każdego odpadu (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metale). Można jeden lub dwa pojemniki dodatkowo przeznaczyć na gromadzenie makulatury i kartonu. Ze względu na wiejski charakter gminy i sposób opalania domostwa przewiduje się, że odpady tego typu nie będą stanowić dużych ilości.

W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów proponuje się wprowadzenie zbiórki w szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach tych może być zbierana makulatura i puszki aluminiowe oraz baterie małogabarytowe. Akcje te muszą być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych.

Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów, określone w celach długoterminowych, w praktyce będzie polegało na podjęciu działań wynikających z doświadczeń osiągniętych w poprzednich latach. Może to być zmiana ilości rodzajów zbieranych selektywnie odpadów, dostosowanie harmonogramu odbioru w celu jego optymalizacji itp.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie według harmonogramu odbioru, bezpośrednio od ich właścicieli, minimum dwa razy do roku.

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odbywać się będzie w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych wg ustalonego harmonogramu.

Zbieranie i transport odpadów budowlanych, w tym pochodzących z remontów 
i prac rozbiórkowych, z miejsc ich powstawania będą się zajmować:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.

Zaleca się, aby już na terenie budowy składować je w wyznaczonych miejscach (kontenerach). Pozwoli to na selektywne wywożenie. Osoby prywatne mogą zgłosić zapotrzebowanie na kontener sołtysowi.

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych w ramach utworzenia GPZON (gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych) w formie rozproszonej:

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są nieodpłatnie przez mieszkańców do punktu zbiorczego; systemem tym objęci będą wszyscy mieszkańcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

- punkt GPZON odbiera bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i szkół, natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia według ustalonego harmonogramu,

-	zbieranie przeterminowanych leków od mieszkańców w aptece lub przychodni poprzez ustawienie w nich odpowiednio przystosowanych pojemników;

-	zbieranie przepracowanych olejów poprzez ustawienie w zakładzie mechaniki pojazdowej pojemnika na tego rodzaju odpady,

- zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin przez najbliższy sklep z takimi środkami,

- ustawienie (np. na terenie UG lub innym wybranym przez gminę) pojemników na baterie i akumulatory, świetlówki, puszki po farbach i inne niebezpieczne odpady stałe,

- zbieranie baterii małogabarytowych przez szkoły na terenie gminy.

Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, które trafiają na składowisko odpadów komunalnych. Może odbywać się to poprzez promowanie przydomowych kompostowników, ustawionych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W przyjętym systemie zbiórki odpadów w sektorze komunalnym na terenie gminy Krasocin zbiórką odpadów komunalnych mieszanych oraz zebranych selektywnie zajmować się będzie firma wyłoniona w przetargu na taką usługę. Aktualnie odpady komunalne są zabierane przez Czystopol s.c. z siedzibą we Włoszczowie.. Z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynika jednoznacznie, że gmina odpowiada za to gdzie i w jaki sposób odpady komunalne będą poddawane odzyskowi i unieszkodliwiane.

WPGO zaleca, aby gminy nie posiadające własnych składowisk odpadów komunalnych przekazywały odpady do Rejonowych Zakładów Gospodarowania Odpadami - RZGO. Na terenie powiatu włoszczowskiego zakłada się możliwość rozbudowy składowiska odpadów „Kępny Ług” i dostosowanie jego funkcjonowania do możliwości pełnienia zadań RZGO w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie.

Przekazywanie odpadów komunalnych do RZGO pozwoli gminie osiągnąć poziomy odzysku odpadów nałożone przez ustawodawcę.

## 6.2. Sektor gospodarczy

Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami będą realizowane przez przedsiębiorców i obejmą zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami przemysłowymi:

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie 
z odpadami z sektora komunalnego),

Ustalenie kierunku odzysku poszczególnych grup odpadów z sektora gospodarczego należy do przedsiębiorców.

# 7. Działania wspomagające, programy i plany w zakresie gospodarowania odpadami

## 7.1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest

W gminie najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie podczas wymiany pokryć dachowych w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.  Zgodnie z tym programem do roku 2032 na terytorium kraju, w tym Gminy Krasocin, wszystkie wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte i unieszkodliwione.

Szacunkowo określono, że na terenie Gminy Krasocin znajduje  się 485 066 m2 pokryć dachowych zawierających azbest tj. ok. 5 440  Mg, czyli około 4460 m3.. Zakładając, trzydziestoletni okres usuwania wyrobów azbestowych, przewidziana do unieszkodliwienia ilość odpadów azbestowych z terenu gminy prognozuje się w ilościach:

- w latach 2004-2012 – 1952 Mg - 1600 m3

- w latach 2012-2022 – 2104 Mg -  1725 m3

- w latach 2022-2032 – 1384 Mg  - 1135 m3.

Odpady zawierające azbest pochodzące z gminy powinny być kierowane na składowiska odpadów niebezpiecznych. Na załączniku nr 2 przedstawiono listę składowisk na terytorium Polski, które przyjmują odpady zawierające azbest. Informacje takie mogą być pomocne przy wyborze miejsca składowania tych odpadów najkorzystniejszego ze względów finansowych..Zgodnie z WPGO, na terenach zdegradowanych eksploatacją siarki w rejonie Grzybowa powstał jedno duże składowisko dla odpadów zawierających azbest. Będzie ono funkcjonować w ramach Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami. Odpady zawierające azbest pochodzące z gminy Krasocin powinny być kierowane w przyszłości na to składowisko.

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach gminnych planów gospodarki odpadami, jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych w konkretnych obiektach. Uzyskane dane gromadzone przez samorząd gminy, należy następnie przekazać do powiatu.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują następujące przepisy prawne

- ustawa o odpadach

- ustawa prawo ochrony środowiska

- ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych

- rozporządzenia wykonawcze:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.Nr 71, poz. 649 z 2004 r)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy  zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824 z 2005 r)

- oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r. Zgodnie z tym programem, do 2023 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest, zaś do roku 2018 min. 60 % tej ilości.

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych 
w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych.

Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu.

Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy),

- łagodnych zmian opłucowych,

- raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest),

- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości.

Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich wysypisk odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie – 
w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków. Poważny niepokój budzi fakt, że usuwanie obecnie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest często prowadzone jest przez przypadkowe 
i nieprofesjonalne firmy, co powoduje zwiększone zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców.

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadu z azbestem jest ich składowanie. Głównym celem jest bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie na wyznaczonych do tego celu obiektach. W sierpniu 2004 r., oddano do użytkowania składowisko odpadów niebezpiecznych przeznaczone do składowania wyrobów zawierających azbest, miejscowość Dobrów, gmina Tuczępy, powiat buski.

Odpady zawierające azbest w większości pochodzą z rozbiórek i remontów. Są to przede wszystkim pokrycia dachowe, elewacyjne.

Zarząd gminy powinien uwzględniać w swoich pracach:

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą, samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z programu,

- współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii,

Aktualnie koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest szacują się następująco:

- demontaż 6 zł/m2

- transport 4-8 zł/Mg/km

- składowanie na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy 200 zł/Mg

Tabela 14. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest

| Termin realizacji | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2008-2015 | Przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania | Gmina |
| 2009 | Dokończenie szczegółowej inwentaryzacji elementów budowlanych zawierających azbest , sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów w układzie trzech grup pilności w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej; | Gmina |
| 2008-2011 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest na terenie poszczególnych gmin przy pomocy specjalistycznych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w ilości 30% | Posiadacze odpadów |
| 2008-2018 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest przy pomocy specjalistycznych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w ilości 60% | Posiadacze odpadów |
| 2008-2032 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest przy pomocy specjalistycznych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w ilości 100% | Posiadacze odpadów |
| 2008-2015 | Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zwierających azbest | Gmina |

## 7.2. Plan redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych kierowanych na składowisko

Zgodnie z KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r. 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r. 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Ze względu na rolniczy charakter gminy Krasocin, przeważająca część odpadów ulegających biodegradacji powstająca w zabudowie wiejskiej i jednorodzinnej jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do rolniczego wykorzystania (kompost).

Realizacja założonych ustaleń ma się odbywać poprzez promowanie i rozwój przydomowych kompostowni, wykorzystujących selektywnie odpady kuchenne i odpady zielone.

## 7.3. Edukacja ekologiczna

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie jest udział w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Konieczna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa promująca pożądany sposób postępowania z odpadami. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej:

- formalną obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia,

- nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek, plakatowanie

Treści edukacyjne powinny uczyć korzystania z towarów i opakowań wielokrotnego użytku w celu ograniczenia wytwarzania odpadów, a także pokazywać korzyści płynące z powtórnego wykorzystania surowców odzyskanych z odpadów.

Przygotowane dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych materiały edukacyjno-informacyjne powinny zawierać ponadto kompletne informacje na temat prowadzonych akcji zbierania odpadów (lokalizacja i zakres).

Wszystkie działania informacyjno-edukacyjne powinny umożliwić maksymalnej akceptacji społeczeństwa, dla przyjętego systemu gospodarki odpadami, przy jednoczesnym wypracowaniu nawyków segregacji odpadów we własnych gospodarstwach domowych.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, wymaga stosowania różnorodnych form przekazu:

- materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, publikacje w prasie, plakaty, biuletyny.

- audiowizualne: wywiady dla radia i telewizji, pokazy foliogramów, filmów video i programów komputerowych oraz wystawy artystyczne o tematyce ekologicznej,

- imprezy promocyjne: zebrania mieszkańców, festyny, akcje, warsztaty, seminaria i konferencje.

Aktualnie na terenie gminy Krasocin organizuje się imprez ekologicznych poprzez placówki oświatowe działające na terenie gminy jak również poprzez Ochotniczą Straż Pożarną.

Organizowane są między innymi takie imprezy jak:

-  akcja „Sprzątanie Świata”

-  Konkurs „Moja Ziemia”

-  Konkurs o tytuł „Szkolny Ekolog”

-  Konkurs „O przyrodzie powiatu włoszczowskiego”

-  Ekologiczne podwórko

-  Święto pieczonego ziemniaka

Ponadto przez cały rok młodzież szkolna prowadzi zbiórkę i surowców wtórnych.

# 8. Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów

Realizacja zamierzeń z zakresu gospodarki odpadami wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu. Aktualnie  potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gmin i powiatu;

- fundusze własne inwestorów; pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- kredyty preferencyjne - udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne; kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- obligacje komunalne;

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, fundacje Unii Europejskiej).

Krajowe źródła współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW udziela pomocy finansowej zgodnie z listą priorytetowych programów na dany rok. Poniżej przedstawiona została lista zadań planowanych do finansowania w roku 2007 
w ramach priorytetu: „Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych”:

1) Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, uwzględniające, co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to 
z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania,

2) Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwianie,

3) Budowa instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, 
w tym recyklingu,

4) Budowa instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,

5) Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

6) Budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie,

7) Kształtowanie postaw konsumentów w zakresie selekcji odpadów,

8) Modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów (w kierunku obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza),

9) Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów,

10) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia
 (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla projektów, dokumentacja przetargowa),

11) Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami poprzez wsparcie dla wdrożenia nowych technologii w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,

12) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych,

13) Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

14) Zagospodarowanie i unieszkodliwianie substancji kontrolowanych,

15) Zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z NFOŚiGW mogą być m.in.:

• jednostki samorządu terytorialnego,

• przedsiębiorstwa,

• instytucje i urzędy,

• organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

• administracja państwowa,

• osoby fizyczne.

W NFOŚiGW stosowane są trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NFOŚiGW, kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW, konsorcja czyli wspólne finansowanie NFOŚiGW 
z bankami, linie kredytowe ze środków NFOŚiGW obsługiwane przez banki)

- finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia)

- finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego)

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Główne zadania i kierunki działalności WFOŚiGW są wyznaczane w przyjętym 
i corocznie aktualizowanym planie działalności (zestawienie przedsięwzięć priorytetowych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych określane są na każdy rok. W roku 2007 Wojewódzki Fundusz finansuje działania związane 
z gospodarką odpadami w ramach priorytetu „Ochrona powierzchni ziemi”. Wśród zadań priorytetowych znajdują się m.in.:

I. Zadania ujęte w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”:

1) Realizacja kompleksowych programów i systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych,

3) Wykonanie nowych, przebudowa lub rozbudowa istniejących składowisk odpadów komunalnych,

4) Wykonanie nowych, przebudowa lub rozbudowa istniejących sortowni odpadów komunalnych,

5) Tworzenie gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON),

6) Rekultywacja składowisk odpadów,

7) Wyposażenie składowisk odpadów komunalnych w niezbędne systemy drenażu wód odciekowych i opadowych, instalacje do odprowadzania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego, urządzenia techniczne do prawidłowego funkcjonowania składowisk (wagi samochodowe, kompaktory, brodziki dezynfekcyjne) i urządzenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego,

8) Dekontaminacja lub unieszkodliwienie urządzeń i odpadów zawierających PCB,

9) Budowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

II. Usuwanie (demontaż i transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
w postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz z obiektów budowlanych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.

III. Realizacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest przez JST

IV. Realizacja przedsięwzięć międzydziedzinowych związanych z gospodarką odpadami.

Beneficjentami ubiegającymi się o środki finansowe z WFOŚiGW mogą być m.in.:

• jednostki samorządu terytorialnego,

• przedsiębiorstwa,

• instytucje i urzędy,

• organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

- Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki gromadzone w powiatowych i gminnych funduszach są generalnie przeznaczone na wspomaganie ustalonych przez radę powiatu lub radę gminy przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym plany gospodarki odpadami.

Celem działania GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, na zasadach ustalanych indywidualnie, na terenie własnej gminy.

W zakresie gospodarki odpadami środki gminnych i powiatowych funduszy przeznaczane są m.in. na:

1) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

2) Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

3) Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

4) Działania związane z usuwaniem azbestu.

Beneficjentami środków GFOŚiGW mogą być przede wszystkim instytucje i urzędy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne zaś PFOŚiGW są podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Fundacja EkoFundusz

Wśród dziedzin priorytetowych EkoFunduszu znajduje się m.in. gospodarka odpadami. W ramach tego priorytetu EkoFundusz finansuje:

1) Organizację kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50 – 250 tys. mieszkańców;

2) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

3) Budowę instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych;

4) Modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”).

Środki EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej i stosuje się do nich preferencje wynikające z obowiązujących przepisów.

EkoFundusz nie dofinansowuje projektów dotyczących prowadzenia badań naukowych, akcji monitoringowych, konferencji i sympozjów oraz innych form działalności edukacyjnej.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są według obowiązujących procedur EkoFunduszu na podstawie kryteriów: ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego 
i organizacyjnego. Aby otrzymać dotację wszystkie te oceny muszą być pozytywne, 
a wnioskodawca musi wykazać się wiarygodnością finansową, a także zapewnieniem pełnego finansowania projektu w części nie objętej dotacją EkoFunduszu.

EkoFundusz może wspierać finansowo zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak
 i będące w fazie realizacji, jeżeli ich zaawansowanie finansowe nie przekracza 60% w dniu złożenia wniosku do EkoFunduszu.

EkoFundusz nie finansuje projektów, które uzyskały, bądź starają się o dotację 
z Funduszu Spójności, Regionalnych Programów Operacyjnych (dawny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, a także z Funduszu EOG (tzw. Fundusz norweski).

Beneficjentami EkoFunduszu mogą być:

- samorządy,

- przedsiębiorcy,

- instytucje, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobra-zowych, placówki oświatowe, edukacyjne, placówki służby zdrowia oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Beneficjentami mogą być właściciele zakładów zajmujących się gospodarką odpadami 
w tym samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne, które spełniają funkcje komunalne, niezależnie od struktury własności.

Fundusze własne gminy pozyskiwane będą m.in. poprzez dotacje z bieżących dochodów:

-	podatki i opłaty lokalne;

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w podatku dochodowym);

- opłaty, ceny i kary pobierane przez jednostki organizacyjne – gminne przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe świadczące usługi komunalne;

- dochody z majątku gminy, wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców;

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz i za przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełnieniem mogą być przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych.

Struktura i poziom poszczególnych opłat powinien odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi; opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami, w tym zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Banki kredytują inwestycje ekologiczne na zasadach komercyjnych. Przedmiotem kredytowania jest zakup i/lub montażu urządzeń służących ochronie środowiska.

Warunki kredytowania w różnych bankach są różne. Generalnie przy spełnieniu odpowiednich warunków banki wyrażają chęć kredytowania nawet 100% kosztów inwestycyjnych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Okres kredytowania wynosi przeważnie do 5-10 lat.

Unijne źródła współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:

- Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w ramach Funduszu Spójności (lata 2007-2013)

Wśród dziedzin priorytetowych znajduje się m.in. gospodarka odpadami ochrona powierzchni ziemi. Głównym celem jest zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich.

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, 
w tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Beneficjenami mogą być przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego 
(lata 2007-2013)

Wśród dziedzin priorytetowych znajduje się m.in.: „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W ramach priorytetu unowocześniane będą funkcjonujące na terenie województwa (regionalne i lokalne) systemy składowania i unieszkodliwiania odpadów.

Beneficjenami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki 
i porozumienia; jednostki administracji rządowej w województwie; jednostki organizacyjne lasów państwowych; inne jednostki publiczne, jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, zakłady energetyczne, jednostki organizacyjne lasów państwowych.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013

Wśród dziedzin priorytetowych znajduje się m.in.: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W ramach działania przeznaczone są środki na tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych.

Beneficjenami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, jednostki wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, operatorzy sieci energetycznych.

# 9. Harmonogram realizacji zadań i uruchamiania środków finansowych

W – zadania własne (finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy),

K – zadania koordynowane (pozostałe zadania, finansowane przez przedsiębiorstwa oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim i centralnym)

Tabela 15 Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Krasocin w latach 2008-2018

| Zadania do realizacji | Jednostki realizujące | Charakter zadania | Okres realizacji | Koszt realizacji [tys.PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lata 2008-2012 |
| Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Gminy | W,K | Od 2008 r. zadanie ciągłe | 0,60 zł/M/rok 6,6 /rok | Budżet PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki wlasne |
| Organizacja GPZON w formie rozproszonej (zakup pojemników na przeterminowane leki, baterie, przepracowane oleje, świetlówki, puszki po farbach i inne) | Urząd Gminy | W,K | 2008-2010 | 18,0 | Środki własne, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki WFOŚiGW |
| Zakup worków na selektywną zbiórkę surowców wtórnych dla gospodarstw indywidualnych (plastik, szkło białe i kolorowe, metale) | Urząd Gminy | W | Od 2008 r. zadanie ciągłe | 28,0 /rok | środki własne |
| Uzupełnianie pojemników do zbiórki selektywnej w zabudowie wielorodzinnej (bloki) lub ciasnej wielorodzinnej | Urząd Gminy | W | 2008-2012 | 15,0 | środki własne |
| Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy | Urząd Gminy | W | Od 2008 r. zadanie ciągłe | 20,0 /rok | środki własne |
| Usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych (usunięcie i unieszkodliwienie poza terenem gminy) | mieszkańcy, Urząd Gminy, przedsiębiorcy | K | 2008-2012 | 402,0 | WFOŚiGW, PFOŚi GW, GFOŚiGW, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |
| Bieżąca inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk | Urząd Gminy | W | zadanie ciągłe | 15,0/rok | środki własne |
| 2013-2022 |
| Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Gminy | W,K | zadanie ciągłe | 0,20 zł/M/rok 2,2 /rok | Budżet PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| Dalsze usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych | Mieszkańcy, Przedsiębiorcy | K | 2013-2022 | 433,4 | WFOŚiGW, PFOŚi GW, GFOŚiGW, budżet gminy, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |

# 10. System monitoringu i oceny realizacji planu

Władze gminny odpowiadają za wdrożenie systemu zawartego w gminnym planie gospodarki odpadami i są zobowiązane do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Monitoring gospodarki odpadami polegał będzie na działaniach organizacyjno-kontrolnych prowadzonych w oparciu o starostę i wójta gminy w zakresie gospodarki odpadami.

System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla gminy Krasocin składać się będzie z:

- systemu sprawozdawczości i raportowania przez organy urzędowe i podmioty gospodarcze, uwzględniającego obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych oraz wskazówki realizacyjne zamierzonych działań,

- wojewódzkiej bazy danych o odpadach,

- powiatowej bazy danych o odpadach,

- gminnej bazy danych o odpadach,

- systemu nadzoru i kontroli.

System sprawozdawczości i raportowania

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski. Organy te udzielą opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Wójt Gminy Krasocin ma obowiązek złożenia co 2 lata radzie gminy sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wykonaniu jakościowych i ilościowych zadań postawionych w planie. Ponadto w sprawozdaniu może znaleźć się opis postępu we wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie działania. W sprawozdaniu mogą się również znaleźć informacje dotyczące zmian, np. w założeniach podstawowych, alokacjach budżetu i nowych wymogach (prawnych), powodujących konieczność wprowadzenia nowych inicjatyw lub weryfikacji planu.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Plan gospodarki odpadami aktualizowany będzie nie rzadziej niż raz na 4 lata. Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, zmienionej w wyniku realizacji planu krótkoterminowego, wytyczone priorytety, cele i działania, program długoterminowy oraz analiza oddziaływań. Jednym z najbardziej istotnych elementów aktualizacji i weryfikacji planu będzie uściślenie bilansów odpadów wytwarzanych, poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwianych, opracowanych na podstawie informacji z wojewódzkiej bazy danych o odpadach.

Wojewódzka baza danych o odpadach

Podstawowe znaczenie dla monitoringu realizacji planu gospodarki odpadami będzie mieć wojewódzka baza gospodarki odpadami (WBGO). Odpowiedzialny za tworzenie bazy danych o odpadach jest Marszałek Województwa

WBGO będzie zawierać:

- rodzaj i ilość odpadów

- sposób gospodarowania nimi

- instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów

- komunalne osady ściekowe z wyszczególnieniem składu i właściwości osadów oraz miejsc ich stosowania

- gospodarkę olejami odpadowymi z wyszczególnieniem ilości odpadów olejowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu

- rejestr decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z zezwoleniami na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

- rejestr decyzji w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi

- rejestr planów gospodarowania odpadami.

Ponadto powstanie odrębna baza danych dotycząca gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi.

System nadzoru i kontroli

Do najważniejszych zadań w zakresie monitorowania gospodarki odpadami należą:

- kontrola przestrzegania przepisów z dziedziny gospodarki odpadami,

- kontrola przestrzegania warunków zawartych w pozwoleniach i decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,

- kontrola eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń gospodarki odpadami.

Podmioty i obiekty objęte nadzorem i kontrolą:

- posiadacze odpadów

- podmioty zajmujące się zbiórka i transportem odpadów

- podmioty zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

- obiekty, instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwienia odpadów

System ten należy cały czas weryfikować i udoskonalać w celu prawidłowego 
i rzetelnego rozpoznania sytuacji z zakresu gospodarki odpadami na terenie powiatu. Firmy zajmujące się zbiórką odpadów komunalnych zobowiązane zostaną do kompleksowego przedstawiania ilościowego i jakościowego zbieranych odpadów w systemie kwartalnym do urzędów gmin. Pozwoli to na kontrolę poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów. Natomiast Gminy powinny corocznie przekazywać informację do Starostwa dotyczące gospodarki odpadami. Pozwoli to na zbudowanie rzetelnej bazy danych i pozwoli planować zadania do realizacji w celu dalszej poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.Proponowane wskaźniki efektywności Planu Gospodarki Odpadami

Poniżej przedstawiono proponowane zestawy wskaźników monitoringu prowadzonego przez organa odpowiedzialne za realizację Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 16 Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | kg/M/rok |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku | % |
| 3. | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych | % |
| 6. | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych | kg/M/rok |
| 7. | Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | % |
| 8. | Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne) | tys. zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości ekologicznej |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej |  |
| 2. | Ilość i rodzaj interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) |  |
| 3. | Ilość i rodzaj kampanii edukacyjno-informacyjnych |  |

# 11. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko

Realizacja założeń planu wpłynie w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływać na stan środowiska.

Ważnym elementem planu jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i poddawaniu ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu poza składowaniem.

Wprowadzenie sytemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami, także przemysłowymi.

Usuwanie zgodnie z planem, w przyszłości odpadów poremontowych zawierających azbest, w sposób kontrolowany i bezpieczny, spowoduje eliminacją zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego.

Istotnym zadaniem jest bieżąca likwidacja powstających „dzikich składowisk”, które pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz pogorszenie warunków glebowych.

## 11.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

W przypadku braku realizacji planu, co w efekcie oznacza nieprawidłowe gospodarowanie odpadami w gminie, należy się spodziewać:

- wzrostu ilości odpadów poddawanych składowaniu, zwłaszcza niebezpiecznych i opakowaniowych,

- niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić będzie zagrożenie dla środowiska

- powstawania „dzikich składowisk” odpadów, zwłaszcza  wielkogabarytowych,

## 11.2. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Według przewidywań w gminie Krasocin nastąpi niewielki wzrost ilości wytwarzanych odpadów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości deponowanych na składowiskach. Nastąpi również wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów ”u źródła” oraz odzysku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia ujemnych skutków wprowadzenia planu na środowisko.

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych spowoduje redukcję odpadów tego typu poddawanych składowaniu oraz znacząco zmniejszy, a w przyszłości wyeliminuje zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Na terenie gminy planuje się promowanie indywidualnego kompostowania odpadów ulegających procesowi biodegradacji. Przyczyni się to do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko, z gospodarstw, które obecnie nie zagospodarowują we własnym zakresie odpadów tego typu.

Sposób składowania odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych zawierających azbest został przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W najbliższych latach znacznie wzrośnie ilość odpadów tego typu, związana z koniecznością wymiany azbestowo-cementowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych. Odpady te będą w całości wywożone na składowiska odpadów niebezpiecznych, poza teren gminy.

Szczegółowa bieżąca inwentaryzacja i likwidacja „dzikich składowisk” przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy stanu jakości środowiska. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane potencjalne ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

# 12.  Streszczenie planu gospodarki odpadami dla gminy Krasocin

W planie zawarto analizę aktualnego stanu środowiska i gospodarki odpadami, założenia prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami oraz zakładany system gospodarki odpadami w gminie Krasocin.

W planie przedstawiono m. in.:

- gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym,

- gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym,

- gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Gmina Krasocin zajmuje powierzchnię 19 280 ha i zamieszkana jest przez 11 081 osób. W skład gminy wchodzi 26 sołectw, a całkowita liczba miejscowości wynosi 41.

Około 65% terenu gminy to obszary występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. Są to dwa zbiorniki górnokredowe: GZWP 408 - niecka miechowska NW i GZWP 409 - niecka miechowska SE oraz jeden górnojurajski GZWP 416 - Małogoszcz.

Znaczna część obszaru gminy Krasocin została objęta różnymi formami ochrony przyrody. Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (W-JOChK) obejmuje południowo-zachodnią część gminy, natomiast Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK)obejmuje wschodnie obszary gminy. Północne tereny gminy Krasocin obejmuje swoim zasięgiem Przedborski Park Krajobrazowy (PPK).

Łączna masa odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Krasocin w ciągu roku, wyliczona na podstawie wskaźników wytwarzania, kształtuje się na poziomie 1483 Mg/rok. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest składowanie na wysypisku „Kępny Ług” we Włoszczowie. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych 
w gminie objętych jest 100% mieszkańców – system kontenerowy (KP-7 i 5,5m3). Na terenie gminy nie prowadzi się zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów.

Rozbieżności w ilości odpadów wytworzonych i składowanych wskazywać może na częściowe wykorzystanie gospodarcze odpadów przez mieszkańców we własnym zakresie. Część natomiast trafiać może do środowiska w sposób niekontrolowany np. na „dzikie wysypiska”.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie gminy, wśród odpadów niebezpiecznych dominują głównie: zużyte baterie i akumulatory ołowiowe, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki i chemikalia. Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowisko odpadów komunalnych.

Największymi wytwórcami odpadów z sektora gospodarczego na terenie gminy Krasocin są:

- Zakłady Produkcji Silikatów LUDYNIA Sp. z o.o.,

- Zakłady Przemysłu Wapienniczego LHOIST Bukowa Sp. z o.o.,

- Ubojnia drobiu „Smak-Drób” w Olesznie,

- Zakład Przetwórstwa Warzyw i Owoców „Lasek”,

- zakład przemysłu drzewnego „Tartak Olczyk”,

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EKO-TECH Sp. J.- Zakład Przetwórczy Rogalów,

Największy udział w ilości odpadów z sektora gospodarczego mają odpady z procesów termicznych i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównym rodzajem odpadów jaki przywożony jest na teren gminy Krasocin są odpady wykorzystywane w PP-U ”EKO-TECH” Wrocław – Zakład Przetwórczy „Rogalów” w Borowcu. Są to odpady pochodzące z terenu całego kraju. Moc przerobowa instalacji- suszarnia obrotowa, w której unieszkodliwia się odpady wynosi 1250-3000 Mg/rok. W roku 2003 unieszkodliwiono tu łącznie 2171 Mg odpadów.

Ogólny system gospodarki odpadami w gminie Krasocin zakłada:

1)	selektywne zbieranie odpadów:

- w sektorze komunalnym: papier i karton, tworzywa sztuczne, szkło, metale, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane, niebezpieczne,

- w sektorze gospodarczym,

- niebezpiecznych: oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, odpady z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych;

- bieżącą likwidację pojawiających się sezonowo „dzikich składowisk” oraz przeprowadzenie rekultywacji terenów po takich składowiskach ;

- promowanie przydomowych kompostowni,

- utworzenie rozproszonego GPZON gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”;

- zbierania oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poza terenem gminy.

W celu realizacji celów planu konieczne jest objęcie wszystkich mieszkańców indywidualną zbiórką odpadów komunalnych. Proponuje się zaopatrzenie gospodarstw indywidualnych np. w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Zachowany zostanie również system kontenerowy – budynki użyteczności publicznej, szkoły, cmentarze. Jest to najbardziej efektywna zbiórka, która eliminuje tworzenie „dzikich” składowisk. Z gospodarstw indywidualnych odbiór odpadów powinien odbywać się minimum raz na miesiąc lub na zgłoszenie sołtysów, natomiast kontenery nadal opróżniane będą na zgłoszenie.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.

Proponuje się aby zbieranie selektywne odpadów odbywało się „u źródła” do worków, do pojemników ustawionych w sąsiedztwie w zabudowie wielorodzinnej (bloki) Oprócz podstawowych tradycyjnie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych (tworzywa sztuczne, szkło, metale oraz karton i papier), powinny być zgodnie z niniejszym Planem, zebrane następujące rodzaje odpadów:

- odpady niebezpieczne

- odpady wielkogabarytowe

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- odpady budowlane

Na terenie powiatu włoszczowskiego zakłada się możliwość rozbudowy składowiska odpadów „Kępny Ług” i dostosowanie jego funkcjonowania do możliwości pełnienia zadań RZGO w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie. Przekazywanie odpadów komunalnych do RZGO pozwoli gminie osiągnąć poziomy odzysku odpadów nałożone przez ustawodawcę.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie jest udział w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Konieczna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa promująca pożądany sposób postępowania z odpadami. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.

# 13. Spis tabel

Tabela 1. Masa wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Krasocin w 2007 r.

Tabela 2. Masa odpadów z Gminy Krasocin deponowanych na składowisku odpadów w 2007 r.

Tabela 3. Masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Krasocin w roku 2007.

Tabela 4. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Krasocin w 2007 roku. W sektorze komunalnym i usługowym.

Tabela 5. Wskaźniki określające zawartość materiałów opakowaniowych w danej frakcji odpadow komunalnych

Tabela 6. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych w gminie Krasocin w 2007 r.

Tabela 7. Skład morfologiczny odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadow komunalnych w gminie Krasocin

Tabela 8. Zestawienie podmiotów gospodarczych, które uzyskały decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Krasocin.

Tabela 9. Prognoza wytarzania odpadów komunalnych w Gminie Krasocin w podziale na 18 strumieni do roku 2018.

Tabela 10. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w Gminie Krasocin [Mg/rok]

Tabela 11.Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzanych w Gminie Krasocin, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach zgodnie z PPGO

Tabela 12. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2008 - 2018.

Tabela 13. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2008-2018.

Tabela 14. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest

Tabela 15.Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Krasocin w latach 2008-2018

Tabela 16.Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

14. Literatura

| 1 | Czajka K. + zespół |  | Plan Gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN Kraków, 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czajka K. + zespół |  | Plan Gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN Kraków, 2007 r. |
| 2 | Czajka K. + zespół |  | Plan Gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN Kraków, 2007 r. |
| 3 | Kondracki Jerzy |  | Geografia Regionalna Polski, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2002 r. |
| 4 | Kleczkowski A.S. (red) |  | Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony – 1 500 000. IHiGI AGH w Krakowie 1990 r. |

5.  Wojciechowski K.;   Natura 200 w województwie świętokrzyskim; Pracownia na rzecz wszystkich       istot,         2003/2004

6.  Ankieta dotycząca zagadnień związanych z gospodarką odpadami w  gminie Krasocin (dane UG), 2008.

7.   II Polityka ekologiczna państwa. Warszawa, czerwiec 2000.

8. Kompleksowy program rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa Święto-krzyskiego. Kielce, wrzesień 2002.

9.   Krajowy plan gospodarki odpadami. M.P. Nr 11/2003, poz.159.

10. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE).

11. Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006. Warszawa, styczeń 2003.

12. Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami opracowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska. Warszawa 2002 r. opr. Ramboll/COWI Joint Venture, Dania we współpracy z COWI Polska Sp. z o.o., Warszawa

13. Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).

14. Program gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego, PNT Ekoterra. Kielce 1999.

15. Program edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i   zagospodarowanie odpadów komunalnych; Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie, Włoszczowa 2002 r.

16. Program ochrony środowiska oraz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju województwa  świętokrzyskiego. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2001.

- Programy gospodarki odpadami z lat 1998-2002, PNT Ekoterra. Kielce

- Plan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin 2004 r, PNT Ekoterra Kielce

19.   Program ochrony środowiska dla gminy Krasocin 2004 r PNT Ekoterra Kielce

  - Przyroda województwa świętokrzyskiego. Opracowanie zbiorowe, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kielce, 2000.

21.  Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2001 r. Urząd statystyczny w Kielcach, marzec 2002.

22. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2000. Raport. WIOŚ w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2001.

23.  Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001. Raport. WIOŚ w Kielcach, Urząd  Wojewódzki w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2002

24.  Strategia rozwoju Gminy Krasocin; Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu

25. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.).

26.  Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późn. zm.).

27. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

29. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).

31. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717).

32. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392).

33. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

33. Ustawa z dnia 18 maja 2005 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954)