##### III. Infrastruktura techniczna

##### 3.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Gmina Krasocin leży w obrębie pasma Przedborsko – Małogoskiego województwa Świętokrzyskiego. Lokalizacja ujęć na terenie gminy oraz zasięgi sieci wodociągowych przedstawiają się następująco:

- Ujęcie wodne w Mieczynie znajduje się we wschodniej części gminy przy trasie Łopuszno – Krasocin.

Zasoby ujęcia wody z tej studni zatwierdzone zostały w wysokości Q = 22,75 m3/h przy depresji S = 23,1 m.

Poziom zwierciadła wody w latach 1975 i 1992 występował na głębokościach:

1975r.                                         1992r.

- w otworze S – II :       7,62 m (235,02 m npm)               9,00 m (233,64 m npm)

- w otworze S – I  :    .  5,50 m (236,01 m npm)               6,70 m (234,81 m npm)

Dokumentacja hydrogeologiczna dla wodociągu w Mieczynie zawierająca ustalenia zasobów wody podziemnej z utworów jury górnej w kat. „B” 
w wielkości: zasoby eksploatacyjne Q = 150 m3/h przy depresji S = 3,4 m.

Na terenie stacji wodociągowej, oddalonej od otworu studziennego o 150 m, zamontowane zostały zbiorniki wyrównawcze typ Sulechów o pojemności 
V = 50 m3 każdy. Są one zbiornikami początkowymi dla całego wodociągu. Wodociąg grupowy Mieczyn zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Mieczyn, Stojewsko, Podlewsko, Karolinów, Lipia Góra, Wojciechów, Jakubów, Borowiec, Rogalów, Brygidów, Świdno, Wola Świdzińska, Chotów.

Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje grunt o wymiarach 32 x 24 m, na których zlokalizowana jest studnia. Strefa ochrony pośredniej podzielona jest na:

- teren wewnętrzny w odległości 47 m od granicy strefy bezpośredniej,

- teren zewnętrzny ochrony chemicznej w zasięgu leja depresyjnego tj. 
w promieniu 355 m od otworu S – II,

- teren zewnętrzny ochrony zasadniczej dla całego ujęcia w promieniu 686 m od otworu S – I.

- Ujęcie wodne w Krasocinie usytuowane jest przy ul. Spółdzielczej i pracuje w oparciu o dwie studnie o zasobach zatwierdzonych w kat. B.

- Studnia nr 1 o głębokości 70,0 m i wydajności q = 50,0 m3/h,

- Studnia nr 2 awaryjna o głębokości 70,0 m i wydajności 34,0 m3/h.

Pozwolenie na pobór wody udzielono do końca 2008 roku.  Zezwalające na pobór wody w ilości:

Qśred.dob. = 477,0 m3/dobę

Qmaxdob. = 631,0 m3/dobę

Qśred.godz. = 26,2 m3/godz.

Qmaxgodz. = 47,4 m3/ godz.

Ujęcie zasila w wodę miejscowości: Krasocin, Lipie, Nowy Dwór.

Dla ujęcia zostały ustanowione strefy ochrony które wynoszą:

- strefa ochrony bezpośredniej w kształcie prostokąta o wymiarach 
38 m x 20 m,

- strefa ochrony pośredniej wewnętrznej w odległości 44 m od granicy strefy bezpośredniej,

- strefa ochrony pośredniej zewnętrznej o zasięgu 168 m od granicy strefy bezpośredniej.

- Ujęcie wodne ze studni wierconej w Olesznie zlokalizowane jest przy ul. Lednickiej, która zaopatruje część miejscowości Oleszno tj. ul. Szkolna, Lednicka, Krótka i Leśna.

Pobór wody podziemnej ze studni wierconej w ilości:

- do 2000 r.:

Qśr.dob.= 69,63 m3/dobę

Qmax.do. = 94,97 m3/dobę

Qmax.godz. = 9,01 m3/godz.

- od 2001 do 2011 roku.:

Qśr.dob.= 115,31 m3/dobę

Qmax.do. = 147,24 m3/dobę

Qmax.godz. = 9,3 m3/godz.

Zbiorniki wyrównawcze stalowe szt. 2 typu Sulechów po 50 m3.

- Ujęcie wodne w Gruszczynie – studnia głębinowa 100 m, wydajność 3,9 m3/h. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B. Studnia zaopatruje w wodę miejscowość Gruszczyn w ilości 42 gospodarstwa. Wodociąg pracuje 
w układzie jednostopniowego pompowania wody, tzn. woda jest tłoczona przez pompę głębinową typu G-60XII poprzez hydrofor V=1500 litrów do sieci wodociągowej zewnętrznej.

- Ujęcie wodne w Skorkowie zaopatrujące w wodę miejscowość Skorków. Pobór wody w ilości:

Qśr.dob.= 163 m3/dobę

Qmax.do. = 233 m3/dobę

Qmax.godz. = 20,5 m3/godz.

Dla ujęcia zostało wydane pozwolenie wodnoprawne ważne do 2015 roku. Na ujęciu zlokalizowana jest hydrofornia.

- Ujęcie wodne w Cieślach zaopatrujące w wodę miejscowości Cieśle 
i Występy. Ujęcie stanowi studnia wiercona o głębokości 88 m. Poza  opisaną wyżej studnią w tym rejonie istnieje pięć studni wierconych.

- Ujęcie wodne Czostków zaopatrujące w wodę miejscowości Czostków 
i Dąbrówka. Pobór wody w ilości:

Qśr.dob.= 264 m3/dobę

Qmax.do. = 333 m3/dobę

Qmax.godz. = 23,5 m3/godz.

Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane do roku 2015. Uzdatnianie wody: odżelaziacz, odmanganiacz, zbiorniki stalowe typ Sulechów szt. 2.

W trakcie wykonawstwa są wodociągi w miejscowościach Kozia Wieś 
– Oleszno, Ludynia oraz Niwiska Gruszczyńskie.

Do zwodociągowania pozostają tylko miejscowości: Ostrów, Sułków, Zabrody 
– Żeleźnica, i Dąbrówki.

Wodociągi w gminie Krasocin w latach 1996-1998

| Lp. | Nazwa gminy i miejscowości | Długość sieci wodociągowej | Liczba budynków przyłączonych do wodociągu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 |  | 1996 | 1997 | 1998 |
|  |  |  | km | km | km |  | szt. | szt. | szt. |
| 1 | Gmina Krasocin ogółem |  | 72,67 | 73,47 | 80,79 |  | 1291 | 1323 | 1406 |
| 2 | Brygidów |  | 2,80 | 2,8 | 2,8 |  | 40 | 44 | 44 |
| 3 | Cieśle |  | 6,35 | 6,35 | 6,35 |  | 132 | 135 | 137 |
| 4 | Czostków |  | 5,75 | 5,75 | 5,75 |  | 117 | 118 | 118 |
| 5 | Dąbrówka |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  | 12 | 13 | 13 |
| 6 | Gruszczyn |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 42 | 42 | 42 |
| 7 | Krasocin |  | 13,13 | 13,13 | 13,13 |  | 320 | 320 | 324 |
| 8 | Skorków |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  | 93 | 93 | 93 |
| 9 | Oleszno |  | 3,90 | 3,90 | 3,90 |  | 61 | 64 | 64 |
| 10 | Występy |  | 2,90 | 3,70 | 3,70 |  | 83 | 83 | 95 |
| 11 | Mieczyn |  | 4,30 | 4,30 | 4,30 |  | 86 | 86 | 88 |
| 12 | Lipia Góra |  | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  | 20 | 21 | 21 |
| 13 | Karolinów |  | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  | 20 | 31 | 31 |
| 14 | Jakubów |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  | 12 | 18 | 18 |
| 15 | Wojciechów |  | 3,78 | 3,78 | 3,78 |  | 18 | 19 | 19 |
| 16 | Stojewsko |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  | 35 | 36 | 36 |
| 17 | Rogalów |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  | 16 | 16 | 16 |
| 18 | Borowiec |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 |  | 20 | 20 | 20 |
| 19 | Świdno |  | 4,10 | 4,10 | 4,10 |  | 105 | 105 | 106 |
| 20 | Wola Świdzińska |  | 3,67 | 3,67 | 3,67 |  | 53 | 53 | 53 |
| 21 | Porąbki |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  | 6 | 6 | 6 |
| 22 | Chotów |  | - | - | 7,32 |  | - | - | 62 |

##### 3.2. KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Na terenie Gminy Krasocin brak jest zbiorczych systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. W trakcie jest rozbudowa mechanicznej oczyszczalni ścieków w Skorkowie dla Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. i części gminy Krasocin.

Zorganizowane lokalne systemy kanalizacyjne mają obiekty użyteczności publicznej i zakłady odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych. 	Obecnie mieszkańcy korzystają ze szczelnych zbiorników na gromadzenie nieczystości, które są wywożone do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, lub na pola, skąd odpływają powierzchniowo zanieczyszczając wody otwarte lub infiltrując do gruntu powodują zanieczyszczenie wód wgłębnych. Z w/w powodów należy uporządkować gospodarkę ściekową budując kanalizację sanitarną z wysokosprawnymi oczyszczalniami ścieków.

##### 3.3. SIEĆ GAZOWNICZA

Obecnie gmina Krasocin nie jest zgazyfikowana. Ludność gminy wykorzystuje w gospodarstwach domowych gaz z butli gazowych.

Zaopatrzenie w gaz może nastąpić po zrealizowaniu gazociągu wysokoprężnego Końskie – Radoszyce – Bukowa.

##### 3.4. ENERGETYKA

Gmina Krasocin zasilana jest w energię elektryczną poprzez układ sieci średnich napięć wyprowadzonych z GPZ-ów 110/15 KV w Olesznie, Włoszczowie, Gnieździskach i Końskich. Linie z Gniździsk zasilają na terenie gminy wyłącznie odbiorców przemysłowych w Bukowej. Odbiorcy komunalni zasilani są z reguły poprzez napowietrzne, słupowe stacje transformatorowe.

Ogólny stan sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Krasocin można uznać za średni.

##### 3.5. TELEFONIZACJA

Na terenie gminy znajduje się jedna placówka pocztowa w Krasocinie (wyposażona w automatyczną centralę telefoniczną) i dwie placówki filialne 
w Olesznie i Bukowej (wyposażona w centralę automatyczną). Na terenie gminy w większych miejscowościach zlokalizowane są ogólnodostępne budki telefoniczne. Jednak ich ilość jest niewystarczająca. W obecnej chwili prowadzona jest inwestycja „Telefonizacji Gminy Krasocin”, która zaspokoi potrzeby na usługi telefoniczne w gminie.

Istnieje centrala automatyczna w Krasocinie na 1000 numerów i w trakcie jest realizacja centrali automatycznej w Olesznie.

W obecnej chwili funkcjonują dwie wieże telefonii komórkowej (plus GSM i ERA GSM) w miejscowości Oleszno. Obejmują one swoim zasięgiem cały teren gminy Krasocin.

3.6. KOMUNKACJA

Na terenie Gminy Krasocin znajduje się sieć dróg, które dzielą się na wojewódzkie, powiatowe i gminne. Gminę przecina jedna droga wojewódzka Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno o długości trasy na terenie gminy – 15 km. Istnieją przy niej dwa parkingi, między Sułkowem a Beliną i przy zabytkowym wiatraku w Krasocinie.

Do sieci dróg powiatowych należy 18 odcinków o łącznej długości 109 km. Dziesięć z nich obok ww. drogi wojewódzkiej należy do sieci podstawowej. 
Są to:

• droga powiatowa Nr 15612 Radoszyce – Wólka - Włoszczowa,

• droga powiatowa Nr 15380 Włoszczowa – Kozłów – Małogoszcz,

• droga powiatowa Nr 15397 Żeleźnica – Oleszno,

• droga powiatowa Nr 15398 Oleszno – Krasocin,

• droga powiatowa Nr 15403 Krasocin – Ludynia

• droga powiatowa Nr 15405 Niwiska – Skorków – Leśnica,

• droga powiatowa Nr 15407 Rogalów – Jakubów,

• droga powiatowa Nr 15613 Wólka – Lasocin – Ewelinów – Wojciechów 
– Jakubów,

• droga powiatowa Nr 15687 Mieczyn – Gnieździska – Zajączków – Piekoszów, • droga powiatowa Nr 15381 Nieznanowice – Wymysłów – Ludynia

Pozostałe drogi powiatowe i drogi gminne (20 odcinków o łącznej długości 55,72 km) mające mniejsze znaczenie i prowadzące ruch lokalny należą do sieci uzupełniającej. Wskaźnik gęstości istniejącej sieci drogowej łącznie z drogami gruntowymi wynosi 122 km/100 km2.

Układ kolejowy

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe:

• Kielce – Częstochowa 2-torowa o długości linii na terenie gminy – 11,688 km, • Centralna Magistrala Kolejowa 2-torowa o długości linii na terenie gminy 
– 9,800 km.

Linie kolejowe bezpośrednio nie wpływają na obsługę gminy w związku z ich obrzeżnym przebiegiem. Dostępność transportu kolejowego istnieje ze stacji zlokalizowanych w Bukowej, Czostkowie i Ludyni.

W miejscowości Czostków jest nie zagospodarowana bocznica kolejowa.

Komunikacja zbiorowa

Ludność gminy korzysta z masowej komunikacji pasażerskiej PKS i PKP.

Na terenie gminy istnieją bazy transportu zakładowego przy Zakładach Wapienniczych “Lhoist” Sp. z o.o. Bukowa i Zakładach Produkcji Silikatów 
w Ludyni. W latach 1994 – 1998 w zakresie budowy i utrzymania dróg zadania inwestycyjne realizowane były na drogach wojewódzkich i gminnych.

Układ dróg na terenie gminy Krasocin.

##### 3.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie gminy brak jest wysypiska odpadów komunalnych. Obecnie we wszystkich miejscowościach znajdują się kontenery, z których śmieci wywożone są na wysypisko we Włoszczowie.

# 3.8. WOLNE TERENY I OBIEKTY POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Rys. Lokalizacja wolnych terenów do zagospodarowania.

W miejscowości Czostków jest nie zagospodarowana bocznica kolejowa. Właściciel Zakład produkcji Silikatów „LUDYNIA”.

Położenie terenu: miejscowość Oleszno, gmina Krasocin, przy drodze powiatowej Włoszczowa – Krasocin.

Powierzchnia terenu 7,81 ha.

Własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olesznie.

Możliwość uzbrojenia terenu –

-	woda,

-	energia elektryczna,

-	łączność,

Pożądane przeznaczenie terenu: tereny baz gospodarczych i obiektów produkcyjnych w rolnictwie.

Sposób pozyskania terenu: zakup bezpośredni, dzierżawa

Preferencje dla inwestorów: zwolnienie z podatku od nieruchomości 
w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy

Położenie terenu: miejscowość Mieczyn, gmina Krasocin, wylot na drogę wojewódzką Kielce-Włoszczowa.

Powierzchnia terenu 5,50 ha.

Własność prywatna.

Możliwość uzbrojenia terenu –

-	woda,

-	energia elektryczna,

-	łączność,

Pożądane przeznaczenie terenu: tereny przemysłowo składowe.

Sposób pozyskania terenu: zakup bezpośredni, dzierżawa

Preferencje dla inwestorów: zwolnienie z podatku od nieruchomości 
w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy

Położenie terenu: miejscowość Krasocin, gmina Krasocin, wylot na drogę wojewódzką Kielce-Włoszczowa

Powierzchnia terenu 1,63 ha.

Własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

Możliwość uzbrojenia terenu –

-	woda,

-	energia elektryczna,

-	łączność,

Pożądane przeznaczenie terenu: tereny baz gospodarczych i obiektów produkcyjnych w rolnictwie.

Sposób pozyskania terenu: zakup bezpośredni, dzierżawa

Preferencje i zachęty dla inwestorów: zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy

Położenie terenu:  miejscowość Oleszno, gmina Krasocin, wylot na drogę powiatową Krasocin - Włoszczowa.

Powierzchnia terenu 1,22 ha.

Własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olesznie.

Możliwość uzbrojenia terenu –

-	woda,

-	energia elektryczna,

-	łączność,

Pożądane przeznaczenie terenu: tereny bazy magazynowo-sprzętowej RSP do adaptacji oraz tartak i stolarnia do adaptacji.

Sposób pozyskania terenu: zakup bezpośredni, dzierżawa

Preferencje dla inwestorów: zwolnienie z podatku od nieruchomości 
w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy

Położenie terenu: miejscowość Krasocin, gmina Krasocin, przy drodze wojewódzkiej Kielce -  Włoszczowa.

Powierzchnia terenu 103,75 ha.

Własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olesznie.

Możliwość uzbrojenia terenu –

-	energia elektryczna,

-	łączność,

Pożądane przeznaczenie terenu: eksploatacja złóż wapieni.

Sposób pozyskania terenu: zakup bezpośredni, dzierżawa

Preferencje dla inwestorów: zwolnienie z podatku od nieruchomości 
w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy

# Text boxes

- propozycja terenów

do zagospodarowania